GB 29753-XXXX《道路运输 易腐食品与生物制品

冷藏车安全要求及试验方法》修订编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

冷藏车是冷链物流的核心运载装备。据不完全统计，截至2019年11月全国冷藏车市场保有量已突破21万辆，达到212700辆。自2013年我国冷藏车产量超过万辆，到2018年期间都以超过20%的年增长率持续快速增长，2019年年增长率较上年有所下滑，约为19.3%，进入稳步增长阶段。

为推动冷链物流行业健康规范发展，保障生鲜农产品和食品消费安全。2017年4月国务院办公厅印发了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办发〔2017〕29号），要求梳理和修订完善现行冷链物流各类标准，加强不同标准间以及与国际标准的衔接，科学确定冷藏温度带标准，形成覆盖全链条的冷链物流技术标准和温度控制要求。依据《食品安全法》《农产品质量安全法》和《中华人民共和国标准化法》，研究制定对鲜肉、水产品、乳及乳制品、冷冻食品等易腐食品温度控制的强制性标准并尽快实施。研究发布冷藏运输车辆温度监测装置技术标准和检验方法，在相关国家标准修订中明确冷藏运输车辆温度监测装置要求，为冷藏运输车辆的温度监测性能评测和检验提供依据。

2017年8月，交通运输部发布 “关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见” 交运发〔2017〕127号，提出要严格冷藏保温车辆的市场准入和退出、严格冷藏保温在用车辆的使用过程管理、构建冷链物流温度监控系统、促进冷链物流信息互联共享，强化对冷链运输全程温度监控的监管，开展运输环节冷链物流企业服务和信用评价。优化城市配送冷藏保温车辆通行管理、降低冷链运输通行成本。

2017年，欧洲经济委员会欧洲内陆运输委员会易腐食品运输工作组（WP.11）启动了《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》（ATP）的修订工作，修订后的2017版法规相较于之前的版本，不仅对相关技术要求进行了修订，还对试验方法进行了细化。而我国目前现有的强制性国家标准GB 29753-2013《道路运输 食品与生物制品冷藏车 安全要求及试验方法》于2013年发布实施，其相关技术要求主要参照2007版的ATP法规。标准仅适用于机械制冷式冷藏车，未包含非机械制冷式冷藏车和多温冷藏车。导致部分冷藏车生产企业在生产、制造和验证上述冷藏车产品时，无相关标准可依。基于此，汉阳专用汽车研究所提出了GB 29753-2013标准的修订申请。

2019年4月，国家标准化管理委员会发布了GB 29753-XXXX《道路运输 食品与生物制品冷藏车 安全要求及试验方法》标准修订计划（国家标准化管理委员会关于下达《轿车轮胎》等44项强制性国家标准制修订计划的通知），计划编号为20190049-Q-339，主要起草单位汉阳专用汽车研究所等。

（二）标准编制过程

根据该标准制定工作的要求，全国汽车标准化技术委员会专用汽车分技术委员会（以下简称“专标委”）组织国内相关生产企业、科研院所和检测机构成立了该标准起草工作组，并有计划、有组织、有步骤，并系统开展该标准的修订工作。

2016年9月，专标委联合汉阳专用汽车研究所对国内相关企业和检测机构，对三年来GB 29753-2013标准的实施情况进行了调研，了解到该标准仅适用于机械制冷式冷藏车，未包含非机械制冷式冷藏车和多温冷藏车。导致部分冷藏车生产企业在生产、制造和验证上述冷藏车产品时，无相关标准可依。

2016年11月—2017年8月，标准起草组组织对《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》（ATP）法规进行了翻译整理，并在GB 29753-2013标准的基础上修改形成了修订草案。并对GB 29753修订立项征求了原起草单位意见，各企业一致赞同GB 29753进行修订。

2017年8月，专标委秘书处组织分委会委员进行了标准立项投票，超过四分之三委员同意立项，同时秘书处正式提交标准立项申请。

2018年6月，起草组邀请ATP法规的参与起草单位对2017版《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》（ATP）与GB 29753-2013进行了对比分析，对ATP法规中新增及修改的内容做了初步研讨，确定了本次标准修订的重点工作。

2018年7月—2019年4月，起草组对国内多温冷藏车和非机械制冷式（液氮）冷藏车生产企业进行了调研，并结合2017版《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》的相关要求，对标准草案进行了进一步的修改。

2019年4月，专标委秘书处组织标准起草组在宁波召开了GB 29753标准研讨会，与会单位有国内外各大整车企业，零部件生产企业，检测机构，会上主要讨论了GB 29753标准的修订思路，作为强制性国标，必须结合国内实际情况，对标准技术内容做深入的研究和验证，对标准新增的关于非机械制冷冷藏车和多温冷藏车的内容进行了讨论，并安排各相关企业分别进行了验证。

2019年4—12月，起草组按照前期会议的部署，开展了试验验证工作，并根据试验验证情况和前期讨论结论，对标准的草案进行了修改完善。

2020年5月，起草组召开了视频会议，对标准草案进行了逐条讨论，起草组成员一致建议冷藏车的分类部分与ATP法规保持一致，增加配备液氮制冷装置的冷藏车的特殊要求，同时参照国外标准和现行的冷藏车同一型式判定条件，增加同一型式判定章节。

2020年5—7月，起草组按照视频会议的精神，对标准草案进行了修改完善。

2020年7月，起草组召开了第二次视频会议，对标准新增内容进行了进一步讨论，并达成了一致修改意见，会后，起草组按照会议精神将标准修改完善形成征求意见稿。

（三）主要起草单位和工作组成员

受工业和信息化部委托，全国汽车标准化技术委员会专用汽车分技术委员会牵头组织本标准修订，并组织包括车辆生产企业、温度监控装置生产企业、冷机生产企业和检测机构等15家相关单位组成标准起草组共同参与标准修订。

二、标准编制原则和主要技术内容

（一）编制原则

本标准的制订，是根据《中华人民共和国标准化法》及相关法律、规章，按照《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1—2009）要求进行的。标准在编制过程中立足行业现状，吸收了先进技术，并遵循切实可行的原则，对标准进行了编制。

1.立足行业

深入广大冷藏车生产企业和冷链物流企业一线，通过对易腐食品和生物制品在实际运输环节对于温度控制的要求，以及各种不同车辆的选型和使用的实际情况展开充分而深入的实地调研，结合我国目前冷藏车生产工艺和技术现状，对冷藏车的分类、气密性、隔热性、保温降温等进行了规定。

2.吸收先进

在标准制定中对于所提出的技术要求、参数指标、测试方法，既立足于汽车及零部件行业技术发展实际，又充分研究未来发展趋势，同时积极采用国外相关技术标准，最大程度上对标国外先进技术，显著提升冷藏车的设计与检验的技术水平。

3.切实可行

冷藏车的降温保温性能是易腐食品及生物制品运输安全的重要保障，本标准为强制性国家标准。因此在标准修订过程中，要按照相关主管部门的管理规定和强制性标准的要求，充分结合国内冷藏车、冷机、温度监控系统生产企业及相关检测机构的技术水平现状，提出科学合理的技术要求，确保相关要求在标准实施后的使用过程中能有效实施。

（二）主要技术内容

1.标准范围

本标准规定了冷藏车的术语和定义、分类、要求和试验方法。

本标准适用于采用已定型汽车整车或二类、三类底盘上改装的道路运输易腐食品与生物制品的冷藏汽车和冷藏半挂车。

本次修订扩大了标准的适用范围，增加了未装备机械制冷机组机组的非机械制冷冷藏车和机械制冷及加热冷藏车的相关要求。

2.术语和定义

增加了冷藏车、非机械制冷冷藏车、机械制冷冷藏车、机械制冷及加热冷藏车、隔热厢体、多温冷藏车、冷藏单元的术语和定义，通过定义明确相关名词术语减少歧义，使标准更容易理解和执行。

标准定义非机械制冷冷藏车为装备有隔热结构的车厢和使用液化气体作为制冷源的制冷装置，用于冷藏运输的专用车辆，未包含采用冷板、干冰作为制冷源的非机械制冷式冷藏车。ATP中将列举了采用天然冰、冷板、干冰及液化气体作为制冷源的冷藏车，但据调研目前国外采用天然冰、冷板制冷的冷藏车占比很小，且冷板制冷装置质量很大，会大大降低冷藏车的装载能力。同时，国内目前没有企业开发干冰作为制冷源的冷藏车，因此本次修订，起草组仅考虑采用液化气体作为制冷源的非机械制冷式冷藏车。

3.分类

参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》对冷藏车进行了重新分配。GB 29753-2013标准制定时，国内冷藏车产品处于起步阶段，均为机械制冷式单温舱冷藏车。因此起草组在分类时，未提出非机械制冷式冷藏车、机械制冷和加热冷藏车的分类。

近年来，随着我国人民生活水平的提高，速冻、深冻需求越来越大，利用液氮等液化气体作为制冷介质的非机械制冷冷藏车逐渐获得了市场的认可。此外，新能源汽车受续驶里程影响，也开始考虑采用其他制冷方式取代机械制冷机组以获得更高的续驶里程。由此，非机械制冷冷藏车的运用越来越多。因此，本次修订，增加了非机械制冷冷藏车的分类。

此外，在我国东北等温度较低的地区，为了保障蔬菜等产品在冬季运输的安全，近年来生产企业开发了机械制冷及加热冷藏车，并得到了较好的推广使用，因此本次修订，增加了机械制冷及加热冷藏车的分类。

4.技术要求

（1）识别所运输生物制品的信息

通过对冷藏车生产厂家和物流公司的调研，了解到国内生产企业未生产可以识别所运输生物制品信息的监控系统，另外物流公司在运送生物制品时，未要求冷藏车辆具有“实现识别所运输生物制品的信息”的功能。因此起草组研究讨论后，删除运输生物制品的冷藏车在运输过程中应能识别所运输生物制品的信息的要求。

（2）温度波动报警

为保障生物制品运输安全，增加运输生物制品的冷藏车，当车厢内部温度超出允许的波动范围时，应能通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人，同时采用有效通讯（如短信）方式，向至少3名指定人员发出报警信息。

（3）增加行驶温度记录仪应与车辆温度控制系统相互独立的要求

借鉴欧洲标准EN 12830的技术内容，规定生产企业必须将温度记录系统与车辆温度控制系统独立开，通过双确认的型式，保障冷藏车运输过程中，车厢内部温度的准确可靠。

（4）行驶温度记录仪测量精度

增加行驶温度记录仪测量精度应不低于±1℃，运输生物制品的冷藏车测量精度应不低于±0.5℃的要求。测量精度应不低于±1℃的要求参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》附件2附录1中对冷藏车厢体内部温度监测的要求。运输生物制品的冷藏车测量精度应不低于±0.5℃的要求则来源于《冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》附件3“温湿度自动监测”第四条的相关规定。

（5）行驶温度记录仪运行自检功能

修改原标准5.1.7条为行驶温度记录仪应具备运行自检功能，并自动记录全部检测信息。扩大了适用范围，同时取消了车厢内部温度达到生物制品温度要求方可使用的规定。

根据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第二十四条　贮存、运输对温度、湿度等有特殊要求的食品，应当具备保温、冷藏或者冷冻等设备设施，并保持有效运行。原标准中关于冷藏车自检功能包含范围太大，车辆都有自检功能，没有必要专门提出，因此聚焦温度记录仪自检；同时，“车厢内部温度达到生物制品温度要求方可使用”为车辆使用操作要求，本标准为车辆产品标准，不宜对提出使用要求。

（6）行驶温度记录仪记录时间间隔及数据存储

提高行驶温度记录要求，规定行驶温度记录仪记录时间间隔应≤5min，并能保存至少两年的数据。《中华人民共和国食品安全法》第二十五条的规定，接受食品生产经营者委托贮存、运输食品的，应当如实记录委托方和收货方的名称、地址、联系方式等内容。记录保存期限不得少于贮存、运输结束后2年。第三十三条第（六）款 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求；同时，GB/T 24616-2019《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》标准6.2.2.3条规定温度自动记录设备的记录间隔应≤5min。超出允许的波动范围应报警。

（7）行驶温度记录仪电源

为保证行驶温度记录仪工作可靠性及数据安全，参照欧洲标准EN 12830和GB 20300中关于车载监控终端的技术内容，对行驶温度记录仪的电源和数据保护提出了要求。因此本标准，借鉴GB 20300中关于车载监控终端的要求，规定行驶温度记录仪主电源应为车辆电源。在无法获得车辆电源时可由车载终端的备用电池组供电，备用电池组可支持正常工作时间不小于8h。断电期间，记录的数据不应丢失。

（8）温度记录仪的传感器数量

原标准规定，测温点不得少于6个。本次修订，起草组讨论后修改行驶温度记录仪的传感器配备数量要求，规定“行驶温度记录仪应至少包含两个温度测量传感器，多温冷藏车所配备的行驶温度记录仪的每个冷藏单元内应至少具有两个温度传感器。车厢（多温冷藏车的单个冷藏单元）容积超过20立方米的，每增加20立方米至少增加1个测点终端，不足20立方米的按20立方米计算”

上述修改主要因为《食品安全国家标准 食品冷链物流规范》第5.4条的规定温度传感器或温度记录仪应放置在最能反应食品温度或者平均温度的位置，每台独立的运输工具温度传感器或温度记录仪不少于 2 个。同时，《冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》附件3“温湿度自动监测”第十四条“每台独立的冷藏、冷冻药品运输车辆或车厢，安装的测点终端数量不得少于2个。车厢容积超过20立方米的，每增加20立方米至少增加1个测点终端，不足20立方米的按20立方米计算。”

基于此，本次修订，起草组结合实际使用情况，依据上述标准和管理文件的要求，对标准进行了相应修改。

（9）使用液化气体作为制冷源的制冷装置的特殊要求

①国外管理要求

《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》ATP中对采用液化气体作为制冷源的冷藏车，仅在降温保温试验方法部分对试验条件单独提出了要求，未从安全角度对采用液化气体作为制冷源的冷藏车单独提出要求。

但对于车辆中存在窒息风险的，用于冷却或调节温度的物质：如干冰(UN编号1845)或冷冻液态氮(UN 1977)或冷冻液态氩(UN 1951)，（危险货物国际道路运输欧洲公约）ADR做出了详细的规定：

ADR第3.2.1条表A危险货物清单中第六列特殊规定中代码593明确：用于冷藏药品和生物制品等的气体，如果包含在符合第4.1.4.1条中P203包装说明所述的开放式低温贮藏容器的包装说明第（6）款的规定的双层容器中，则除5.5.3规定外，均不受ADR的要求。P203敞开式低温贮藏容器的包装说明如下：

只有以下分类准则为3A的非氧化性冷冻液化气方可用敞开式深冷容器的运输：UN1913、1951、1963、1970、1977、2591、3136、3158；敞开式深冷容器的制造应满足以下要求：

(1)容器的设计、制造、试验和装备，应使它们能够承受正常使用和在正常运输条件下应承受的一切状况（包括疲劳）；

(2)容量不应超过450Ｌ；

(3)容器应双层构造，内外壁之间抽空（真空绝热）。并防止容器的外表面形成冰霜；

(4)制造材料的机械性能应与使用温度相匹配；

(5)与危险货物直接接触的材料，不应由于危险货物的影响导致其强度明显减弱，也不应引发危险效应（例如对危险货物起催化反应或与危险货物起反应）；

(6)双层玻璃构造的容器，应放在有适当衬垫或吸收材料的外容器内，并能够承受正常运输条件下可能遇到的压力和撞击；

(7)容器应在运输过程中保持直立状态，容器底座较小的横向尺寸应大于满载后的重心高度，或将其安置在平衡环上；

(8)容器的开口应安装相应的装置，该装置能够使气体泄放的装置，防止任何液体溅出，并保证在运输过程中不脱落；

(9)敞开式深冷容器应采用印戳、镌刻或蚀刻等方式永久性标记以下内容：

———制造商名称和地址；

———型号或名称；

———序列号或批号；

———容器准备盛装气体的UN编号和正式运输名称；

———以L表示的容器容量

同时，ADR第5.5.3条提出了如下规定：

(1)危险介质的包装应符合ADR中的相关规定，包装上应有符合标准的标记。

(2)当使用没有外包装的干冰作为制冷源时，干冰不得直接接触车辆或集装箱的金属结构，以避免金属变脆，须采取措施，将干冰与车辆或集装箱充分隔绝，保证至少30 mm的间隔(如使用木板、托盘等适当的导热性能低的材料)。

(3)使用危险货物作为制冷剂或空调剂的车辆和集装箱，必须加贴警示标记（见图1），标记为长方形，最小的尺寸为150mm(宽) ×250mm(高)，“警告”二字应为红色或白色，高度最小为25mm。 在未明确规定尺寸的情况下ꎬ所有要素均应与构图比例大致相当。标记须贴在每一个可接近位置，选择的位置应使打开或进入车辆或集装箱的人能够易于看到。图中，*指介质的名称。**指用途（作为制冷剂）。

图1 车辆和集装箱的制冷剂/空调剂警示标记

且该条款明确，载有在运输过程中用于冷却或调节目的（熏蒸除外）的物质的车辆和集装箱，除本节规定外，不适用ADR的任何规定。当危险品装载到装有用于冷却或调节目的的物质的车辆或容器中时，除本节规定外，与这些危险品有关的ADR规定均适用。

②国内管理要求

国内目前未查询到对液氮制冷车辆提出要求，但对于采用额定工作压力不大于20MPa的压缩天然气（CNG）及额定工作压力不大于2.2 MPa的液化石油气(LPG)作为燃料的燃气汽车在国内外已有多年的使用经验，我国也未将其作为危险品车辆来管理，但为保证其安全，相关管理部门也起草了GB 19239《燃气汽车专用装置的安装要求》对燃气汽车专用装置的安装要求 、安装方法及检验方法进行了规定。

此外，对于车辆上装备的液化天然气气瓶，因属于压力容器，原国家质量监督检验检疫总局颁布了TSG R0009《车用气瓶安全技术监察规程》，该规程针对车用气瓶的特点和我国实情，规定了车用气瓶安全技术监察和管理工作的内容，重点突出了对车用气瓶安装、加气站充装和使用安全管理等方面的要求，用于车用气瓶设计、制造、安装、使用、充装和定期检验等环节的安全技术监察。该规程适用于环境温度 在-40℃～60℃使用的，盛装公称工作压力大于或等于0.2MPa(表压，下同)，且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的气体燃料、液化气体燃料的车用气瓶及气瓶瓶阀、安全阀、易熔塞、爆破片、液位限制阀等安全附件。

具体到液氮，JT/T 617.3-2018《危险货物道路运输规则第三部分： 品名及运输要求索引》中表A.1危险货物清单中第六列特殊规定中代码593规定：冷藏的气体，例如医药或生物制品，如果遵照JT/T 617.4-2018《危险货物道路运输规则第三部分：运输包装使用要求》中附录A包装指南P203f)，储放在双层容器中，则不受JT/T 617.1-2018～JT/T 617.7-2018限制。

JT/T 617.4-2018《危险货物道路运输规则第三部分：运输包装使用要求》中附录A包装指南P203f)中规定：封闭式深冷容器应至少安装一个减压装置。

③本标准的相关要求

基于对国内外标准的研究，起草组对非机械制冷式冷藏车的液化气系统提出如下要求：

(1)氧气监测

车厢内应配备氧气含量监测系统，该系统应至少包含两个测量点，当任意一点氧气含量小于19.5%，且车门打开时，应能通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）对操作人员进行提示。

GB 8958-2006第5.3.2条规定，在已确定为缺氧作业环境的作业场所,必须采取充分的通风换气措施,使该环境空气中氧含量在作业过程中始终保持在0.195以上。当冷藏车采用液氮制冷时，为保障车厢内部的制冷效果，会在车厢内部喷洒大量的液氮，导致车厢内部氧气含量降低。因此，为保障运输作业人员的人身安全，规定车厢内应配备氧气含量监测系统，该系统应至少包含两个测量点，当任意一点氧气含量小于19.5%，且车门打开时，应能通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）对操作人员进行提示。

(2)警告标志

参照ADR第5.5.3条的相关要求，为提醒工作人员有窒息风险，规定应在车厢门的外部易见部位应喷涂或粘贴明显的警示标记（见图1），标记为长方形，最小的尺寸为150mm(宽) ×250mm(高)，“警告”二字应为红色或白色，高度最小为25mm。

(3)液氮存储容器

据调研，目前我国关于液氮存储容器的标准有GB/T 16774《自增压式液氮容器》和GB 24159《焊接绝热气瓶》，GB/T 16774适用于储运介质为液氮，工作压力小于0.1 MPa,有效容积为50L~800 L,且采用高真空多层绝热的自增压容器的设计.制造。不适用于带压贮存液氮，不适用贮存液氧等其他低温液体。GB 24159适用于在正常环境温度(一40℃~60 C)下使用，贮存介质为液氧、液氮、液氩、二氧化碳和氧化亚氮低温液体，设计温度不低于一196 ℃,公称容积为10L～450 L，工作压力为0.2 MPa～3.5 MPa可重复充装的立式气瓶。

据调研，冷藏车正常制冷工作时，液氮制冷装置的工作压力为0.05MPa。因此，两种气瓶均可满足液氮制冷系统的正常、安全使用。基于此，为不限制技术发展，提出用于存储液氮的液氮存储容器应符合GB/T 16774或GB 24159的规定。同时，为保证安全，参照ADR要求，规定单个容器的容量不应超过450Ｌ。

(4)液氮制冷系统安装后要求

参照GB 19239《燃气汽车专用装置的安装要求》对液氮制冷系统安装后的性能进行了规定，提高车辆运行过程中的安全性。

(5)液氮制冷系统的加装

为了提高非机械制冷冷藏车的易用性，方便液氮的加注，保障运输过程中货物的安全，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》对装备有制冷源盛放容器的非机械制冷冷藏车的要求，规定液氮制冷系统应能从隔热厢体外部完成制冷源的添加，添加口应安装在有适当防护和易于操作的位置。同时为提高加注接口的互换性，参照GB/T 25986-2010《汽车用液化天然气加注装置》标准，规定液氮制冷系统的加液口应符合GB/T 25986-2010第4.1条的要求。

(6)互锁机制

规定当液氮制冷系统的供液阀打开时，车厢门应不可开启或车厢门打开时可自动关闭液化气体制冷系统的供液阀。由此避免，工作人员在进行装卸作业时，车厢内部温度过高带来安全风险。

(7)气压（量）显示装置

为方便驾驶人员实时了解制冷源剩余量，以便及时进行补充，参照GB 19239《燃气汽车专用装置的安装要求》规定液氮制冷系统应设置显示气压（量）显示装置。压力表应安装在易于观察、防震和避免损坏的位置，确保安装牢固；压力表不应安装在驾驶室内；当安装在裸露位置时,应加装压力表防护罩。气量显示器应安装在驾驶室内驾驶员易于观察的位置。

(8)安全阀

为防止液氮系统压力超过工作压力时带来安全风险，规定液氮制冷系统应设置应设计安全阀，当液氮存储容器和管路中的压力超过系统最高工作压力时，能自动泄压。

(9)截止阀

借鉴GB 19239《燃气汽车专用装置的安装要求》的相关规定，为方便操作人员在发生紧急情况时，及时切断氮气供给，降低安全危害，规定液氮制冷系统应设置手动截止阀，手动截止阀应安装在易于操作的位置,同时为保证驾驶员的安全，规定阀体不得直接安装在驾驶室内。

(10)低温管路保护

为防止工作人员在作业时不小心接触到低温管路，产生冷冻伤害，规定低温管路外应设置防护装置。

(11)液氮存储容器安装要求

借鉴GB 19239《燃气汽车专用装置的安装要求》的相关规定，对液氮存储容器在车辆上的安装和固定提出规定，保证车辆运行过程中，液氮制冷系统的安全可靠。

（10）车厢机械性能

GB 29753-2013标准中参照EN 12642对车厢机械性能提出了要求，在多年的实施中该条款并未有争议，本次修订起草组结合与按标准要求，对多温制冷冷藏车的机械性能进行了补充说明，明确多温冷藏车仅对最外侧厢体进行强度试验。

（11）机械制冷式多温冷藏车制冷量

《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》中对玻璃钢材质和铝合金材质的多温冷藏车中间隔板的传热系数推荐值进行了规定，经与欧洲标准起草组相关人员交流得知，该值主要为了计算多温冷藏车各冷藏单元的制冷量是否大于其传热量的1.75倍。如果计算表明，多温冷藏车各冷藏单元的制冷量大于其传热量的1.75倍，则可免做降温保温试验。但在我国，目前多温冷藏车中间隔板的材质主要有玻璃钢、非金属泡沫及不锈钢三种，与国外有较大差异，不具备可参照性。同时多温制冷机组方面，目前并没有相应的标准可以作为依据来测量其制冷量。且目前GB 29753中对冷藏车的降温保温性能的要求和试验方法可以对多温冷藏车各冷藏单元的降温保温性能进行评价。因此本次修订，起草组决定，在原GB 29753的基础上仅规定机械制冷式的多温冷藏车，多温度机械制冷装置的总制冷量应当大于其最外侧箱体传热量的1.75倍，不对多温冷藏车各冷藏单元的制冷量提出要求，也不对多温冷藏车中间隔板的传热系数推荐值做出规定。

（12）降温性能

按照标准第四章分类中增加内容，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，对非机械制冷冷藏车、机械制冷及加热冷藏车及多温制冷冷藏车的降温性能提出了要求。

（13）加热性能

按照标准第四章分类中增加内容，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，对机械制冷及加热冷藏车的加热性能提出了要求。

（14）保温性能

本次修订参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，将保温试验时长由GB 29753-2013标准的4h延长至12h。因GB 29753-2013标准起草时，起草组结合当时我国冷藏车产品的技术现状，从试验周期、成本方面考虑，将试验时间定为4h。但为保障冷藏车在运输车过程中冷藏性能的持续可靠，国际标准《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》要求保温时长应不小于12h。经咨询国际标准起草组成员单位，12h的市场是结合冷藏车的使用实际以及制冷装置的工作特点提出，是更为科学合理的。且近年来随着我国冷藏车生产工艺的进步、技术水平的提升和实验设施的完善，整体情况相对原标准起草时已大为改善。因此，从保证食品和生物制品运输安全的角度考虑，本次修订提高了保温试验的要求，与国际通用标准保持一致。

同时，起草组也按照标准第四章分类中增加内容，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，对机械制冷冷藏车、机械制冷及加热冷藏车及多温制冷冷藏车的保温性能提出了要求。

5.试验方法

（1）隔热性能试验

本次修订，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》对试验条件进行了补充完善，规定试验时采用的电加热器和风机散发的总热量不得超过1 W/cm2，并且电加热器应使用一个具有低辐射系数的箱体进行保护。电加热器和风机功率的测量精度应为±0.5％。

同时，考虑到部分冷藏车车身的结构特性和表面不平整性，明确在确定两个表面积Si和Se时，应考虑车身的结构特性和表面不平整性，例如：凹槽、轮拱和类似特征，如果车身覆盖了波纹状钢板，考虑的面积应为占用的平面表面面积，而不是展开的波纹表面面积。

（2）降温试验

按照标准第四章分类中增加内容，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，对机械制冷冷藏车、机械制冷及加热冷藏车及多温制冷冷藏车的降温试验方法提出了要求。

（3）机械制冷及加热冷藏车加热试验

根据标准第五章中增加的加热要求，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，提出具体实验方法。

（4）保温试验

按照标准第四章和第五章增加的内容，参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》，对机械制冷冷藏车、机械制冷及加热冷藏车及多温制冷冷藏车的保温试验方法提出了要求。

6.同一型式判定条件

原标准GB 29753-2013标准发布实施时，因为缺少同一型式判定条件，在标准具体执行时一度给生产企业和检测机构带来了困扰。目前国内检测机构在公告申报中执行的同一型式判定条件为：

- 冷藏车生产企业和冷藏车温度分类相同；

- 机械制冷机组的制冷量相同或增加；

- 车厢保温材料相同、厚度相同或增加，厢体材料相同；

- 车厢内表面积相同或减少；

- 车厢门的数量和尺寸相同或减少；

- 冷藏车载质量相同或减少（适用于车厢机械性能）。

《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》中对同一型式的判定条件为：

- 结构相似，保温材料和保温方法相同；

- 保温材料的厚度应不小于参考设备保温材料的厚度；

- 内部配件应相同或经过简化；

- 门、舱口或其他开口的数量应相同或更少；

- 车身的内表面面积变化不超过20％；

- 对添加或更换的内部和外部配件进行微小的有限修改是允许的：

- 如果所有这些修改的保温材料等效累积体积小于保温设备中保温材料总体积的百分之一；

- 通过计算增加的热损耗进行校正后，如果试验参考设备的K系数小于或等于设备类别的K系数限值；

- 如果使用相同技术进行内部配件修改，特别是涉及胶合配件。

对于非机械制冷冷藏车的附加要求：

- 内循环风机应具有可比性；

- 冷源应相同；

- 每台设备内表面面积的冷量储备应大于或与之相等。

- 机械制冷冷藏车的附加要求：

- 视同车辆如果是机械制冷设备：在相同温度条件下，机械制设备每单位内表面面积的有效制冷能力应大于或与之相等。

- 视同车辆是除了制冷机组外，其余所有部分应已完成保温设备（在K系数测量过程中，产生的缝隙将使用紧贴面板进行填充，面板总厚度和保温型式应与安装在前壁上的面板相同。）在这种情况下：安装在保温参考设备上的机械制冷设备的有效制冷能力应符合附件1，附录2第3.2.6款的规定（制冷量应大于1.75倍的传热量）。

机械制冷及加热冷藏车的附加要求：

- 视同车辆如果是机械制冷和加热设备：在相同温度条件下，机械制冷或机械制冷加热装置每单位内表面面积的有效制冷能力应大于或与之相等；热源应相同；加热装置每单位内表面面积的加热能力应大于或与之相等。

- 视同车辆是除了机械制冷、加热或机械制冷-加热装置，其余所有部分应已完成保温设备（在K系数测量过程中，产生的缝隙将使用紧贴面板进行填充，面板总厚度和保温型式应与安装在前壁上的面板相同。）在这种情况下：安装在保温参考设备上的机械制冷或机械制冷 - 加热设备的有效制冷能力应符合附件1，附录2第3.4.7款的规定（制冷量应大于1.75倍的传热量）；热源应相同；加热装置每单位内表面面积的加热能力应大于或与之相等。

本次修订，起草组参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》及目前我国汽车产品《公告》的管理要求，增加了同一型式判定条件的要求。与国际标准相比，按照我国汽车产品《公告》的管理要求增加了车厢机械性能的同一型式判定条件。

7.标志

原标准仅规定冷藏车应在厢体外部易见部位上喷涂或粘贴明显的“冷藏车”字样和冷藏车类别的英文字母。本次修订，起草组结合GB 7258-2017的要求，明确冷藏车应在厢体外部两侧易见部位上喷涂或粘贴明显的“冷藏车”字样和附录A规定的冷藏车识别标志的英文字母。喷涂的中文及字母应清晰，高度应大于等于 80mm。

同时，考虑到与国际标准的一致性，起草组参照《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》的规定，规定多温冷藏车应根据冷藏单元类别，在车辆外表面明确标识附录A规定的冷藏车类别的英文字母及布置示意图。

8.实施日期

冷藏车产品在国内已推广使用多年，本次修订主要增加了多温冷藏车和非机械制冷冷藏车的要求，并未对试验方法做出太多改动，同时通过对国内冷藏车产品的试验验证，国内相关产品普遍可以达到标准的要求。因此建议本标准对新申请型式批准的车型自标准实施之日起开始实施，对已获得型式批准的车型自实施之日起第13个月开始实施。

9.附录A

GB 29753-2013标准制定时，结合当时我国冷藏车产品现状，仅考虑了机械制冷式冷藏车，因此在具体分类部分，没有与国际标准《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》保持一致。本次修订，起草组更新了GB 29753的分类，与国际标准《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》相比，仅缺少保温车的相关分类。基于此，为了保证我国标准与国际标准协调一致，方便国内冷藏车产品走出去，本标准以《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》为依据，增加了附录A冷藏车识别标志。

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

本标准与《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规协调一致。

本标准与汽车领域相关强制性标准协调一致， 标准中的引用标准有四项GB 1589《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB/T 12673《汽车主要尺寸测量方法》、GB/T 12674《汽车质量（重量）参数测定方法》，四项标准均为汽车行业的基础标准，均已实施多年。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

我国汽车行业标准体系多年来一直以欧洲标准体系为依据建立，具体到冷藏车产品标准也主要以ECE/TRANS/249《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》（ATP）、EN 12642《公路车辆货物的固定-商用车辆的车身结构-最低要求》和日本JIS标准为依据起草。

GB 29753等国内冷藏车相关标准与国外标准相比，主要在如下几个方面有差异：加热车、制冷机组、在用车检验ATP标识及铭牌。

加热车：ATP中对仅具有加热功能的冷藏车分类、术语定义、升温保温性能做出了规定。国内因为目前暂时没有仅具有解热功能的冷藏车，故本次标准修订未增加本部分内容。

制冷机组：ATP中规定了制冷机组制冷量的测试方法，对于用于多温仓冷藏车的制冷机组，规定了主机组及各隔室蒸发器额定制冷量要求及检测方法。我国对于车用制冷机组有专门的标准，该标准目前缺少用于多温仓冷藏车的制冷机组的相关要求。

在用车检验:ATP中明确在用车定期检查应逐台检查，至少每六个月检查一次。并对在用车检查的项目和检验方法进行了细致的规定。我国目前的年检中并没有对冷藏功能进行定期检查。

ATP标识及铭牌：ATP规定冷藏车辆应配备ATP铭牌和设备识别标识，并对铭牌的形状尺寸式样及内容做了详细的规定，对设备识别标识的内容、式样也做了规定。国内目前仅规定冷藏车应在厢体外部易见部位上喷涂或粘贴明显的“冷藏车”字样和冷藏车类别的英文字母。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由，包括实施强制性国家标准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等

本标准项目为修订性项目，主要为参照ECE/TRANS/249《易腐食物国际运输及其特种运输设备协议》（ATP），修改冷藏车分类、补充完善非机械制冷式冷藏车和多温冷藏车的相关要求。本标准修订过程中，对国内的冷藏车产品进行了相关试验验证，测试结果表明国内的产品技术现状能符合本标准的要求。考虑到部分老旧产品推出市场需要一定的时间，因此建议本标准对新申请型式批准的车型自标准实施之日起开始实施，对已获得型式批准的车型自实施之日起第13个月开始实施。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施，包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

本标准的实施监督管理部门为中华人民共和国工业和信息化部。

《中华人民共和国标准化法》第二十五条规定“不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供”；第三十六条规定“生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，或者企业生产的产品、提供的服务不符合其公开标准的技术要求的，依法承担民事责任”。

《中华人民共和国产品质量法》第十三条明确规定，“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准”。

工信部发布的《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》中也明确提出，“工业和信息化部通过生产一致性监督检查，确认车辆生产企业生产和销售的产品是否符合一致性要求，是否符合国家政策和管理规定以及强制性标准、法规要求”。

《中华人民共和国药品管理法》第五十九条规定药品经营企业应当制定和执行药品保管制度，采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品质量。

《中华人民共和国疫苗管理法》第三十六条　疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定，向疾病预防控制机构或者疾病预防控制机构指定的接种单位配送疫苗。疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构自行配送疫苗应当具备疫苗冷链储存、运输条件，也可以委托符合条件的疫苗配送单位配送疫苗。

第三十七条　疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。疫苗在储存、运输全过程中应当处于规定的温度环境，冷链储存、运输应当符合要求，并定时监测、记录温度。疫苗储存、运输管理规范由国务院药品监督管理部门、国务院卫生健康主管部门共同制定。

第四十四条　接种单位应当具有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度。

第八十五条　疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位违反疫苗储存、运输管理规范有关冷链储存、运输要求的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，对违法储存、运输的疫苗予以销毁，没收违法所得；拒不改正的，对接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，对接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处违法储存、运输疫苗货值金额十倍以上三十倍以下的罚款，货值金额不足十万元的，按十万元计算，责令疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位停产停业整顿，直至吊销药品相关批准证明文件、药品生产许可证等，对疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和关键岗位人员以及其他责任人员依照本法第八十二条规定给予处罚。

第八十六条　疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位有本法第八十五条规定以外的违反疫苗储存、运输管理规范行为的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告，没收违法所得；拒不改正的，对接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，对接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处违法储存、运输疫苗货值金额三倍以上十倍以下的罚款，货值金额不足十万元的，按十万元计算。

《药品经营质量管理规范》第三十九条提出企业应当建立药品运输、储运温湿度监测；第五十一条规定冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能；

第五十三条　企业应当对冷库、储运温湿度监测系统以及冷藏运输等设施设备进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限的验证。

第一百零五条 在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。

第一百零九条 企业委托运输药品应当有记录，实现运输过程的质量追溯。记录至少包括发货时间、发货地址、收货单位、收货地址、货单号、药品件数、运输方式、委托经办人、承运单位，采用车辆运输的还应当载明车牌号，并留存驾驶人员的驾驶证复印件。记录应当至少保存5年。

八、是否需要对外通报的建议及理由

本标准为汽车制造领域强制性国家标准，我国是WTO的签约国，建议对外通报。

九、废止现行有关标准的建议

标准发布实施后，GB 29753-2013《道路运输 食品与生物制品冷藏车 安全要求及试验方法》作废。

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本标准涉及在道路上行驶，设计和制造上用于运输易腐食品和生物制品的冷藏汽车和冷藏挂车。

十二、其他应予说明的事项

无。