附件2

运输途中冷处理操作程序

一、集装箱类型

集装箱必须是自身（整体）制冷的冷藏集装箱，且具有能达到和保持所需温度的制冷设备。

二、温度记录仪类型

中国海关关员或授权人员应确保采用适当的温度记录仪和探针。

1.探针温度应在-3.0°C到+3.0°C之间，误差在±0.15°C。

2.有足够数量的探针。

3.系统能够记录并贮存处理数据。

4.至少每小时记录一次所有探针的温度，记录应满足探针精度要求。

5.打印输出的温度记录，应包括每个探针记录的时间、温度测量值，并注明记录仪和集装箱号。

三、温度校正

1.校正必须用由中国海关关员或授权人员批准的标准温度计在蒸馏水和碎冰混合物中进行。

2.任何读数超出0±0.3°C的探针都必须更换。

3.必须对每个集装箱出具一份由中国海关关员签字盖章的“果温探针校正记录”，正本须附在随货的植物检疫证书上。

4.水果运抵厄瓜多尔进境口岸时，AGROCALIDAD对果温探针进行校正检查。

四、温度探针安插

1.包装好的果实应在中国海关关员或授权人员监管下装入运输集装箱，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。

2.每个集装箱至少应安插3个测量果肉温度的探针和2个测量空气温度的探针。具体位置如下：

（1）1号果温探针安插在集装箱内货物首排顶层中央位置；

（2）2号果温探针安插在距集装箱门1.5米（40英尺集装箱）或1米（20英尺集装箱）的中央，并在货物高度一半的位置；

（3）3号果温探针安插在距集装箱门1.5米/1米的左侧，并在货物高度一半的位置；

（4）2个空气温度探针分别安插在集装箱的送风口和回风口处。

3.所有探针必须在中国海关关员或授权人员的监管下安插。

4.装箱前，水果需在预冷室中存放，且果肉温度降低至4°C。

五、集装箱封识

1.装载货物的集装箱必须由中国海关关员或授权人员进行封识。

2.封识只能在厄瓜多尔进境口岸由AGROCALIDAD官员开启。

六、处理结果验证

1.如果处理记录显示技术指标符合要求，AGROCALIDAD官员应授权处理结束，且如探针符合第三条要求，处理应被认定合格。

2.在水果被移出处理库之前，探针需进行校准。

七、温度记录及确认

1.运输途中的冷处理可以在离开中国口岸前开始，在到达厄瓜多尔口岸前结束。

2.可以任何时间启动处理记录，然而只有所有的果温探针都达到规定温度时，才开始计算处理时间。

3.船运公司应下载冷处理温度记录，并将其提交进境口岸的AGROCALIDAD官员。

4.冷处理可以在到达厄瓜多尔的航行中完成，允许在途中下载处理记录并传送到AGROCALIDAD以便审核。

5.AGROCALIDAD将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据探针的校正结果，判定处理是否有效。

八、植物检疫证书

1.冷处理的温度、处理时间和集装箱号码及封识号必须在植物检疫证书中注明。

2.鲜梨进境时，需向AGROCALIDAD提供植物检疫证书、冷处理报告、果温探针校正记录。