附件1

成都市住房和城乡建设局

关于加强智慧工地建设工作的通知

市经信局、市城管委、市交通运输局、市水务局、市公园城市局，各区（市）县经信、住建、城管、交通运输、水务、公园城市行政主管部门，各有关单位：

为进一步提升建设工地扬尘管控效力，强化线上线下监管服务效能，推进我市智慧工地建设，现将有关工作通知如下。

一、全面推进智慧工地建设

（一）建设范围。经信、住建、城管、交通运输、水务、公园城市等行业主管部门监管的项目均应按要求开展智慧工地建设。

（二）建设标准

1. 建筑面积在5000m2以上的房屋建筑工程或造价在5000万及以上的其他类工程，需开展智慧工地建设，安装智慧工地实名制信息采集及考勤、扬尘在线视频监测、远程高清视频监控、运渣车视频在线监控设施设备。

2. 建筑面积在5000m2以下的房屋建筑工程和造价在5000万以下的其他类工程，需开展智慧工地建设，安装智慧工地远程高清视频监控和扬尘在线视频监测设施设备。

3. 应急抢险工程和有其他特殊要求的工程（如国防、涉密、城市立面改造、合同工期小于3个月的市政临时性工程等）可不进行智慧工地建设。

（三）建设时间

按要求进行智慧工地建设的项目，从即日起即可申请将项目智慧工地系统接入市住建局智慧工地平台，行业主管部门要督促监管项目尽快将所有需进行智慧工地建设的项目全部接入市住建局智慧工地平台。（附件1-1：智慧工地接入流程）

（四）建设要求

1. 扬尘在线视频监控设备应安装在施工现场主要出入口或易产生扬尘的主要施工区域。

2. 视频监控设备均须使用球机，保证视频监控可以覆盖施工现场主要出入口、场内主要道路、材料加工区、易产生扬尘作业区等位置，每个位置至少安装1个摄像头；还应在施工现场塔机或其他高点位置安装能覆盖整个工地全景的视频监控设备。

二、做好服务保障工作

（一）严格技术标准。各建筑工地在实施智慧工地建设时，要采购符合要求的硬件设备，安排专人做好设备、网络的维保工作。

（二）加强信息沟通。经信、住建、城管、交通运输、水务、公园城市等行业主管部门要加强信息沟通，及时解决推进中的问题，并定期（每月20日前）向市住建局通报智慧工地建设推进情况，确保智慧工地建设有序推进（附件1-2：成都市智慧工地建设情况统计表）。

三、强化工作督导机制

（一）加强巡查检查。各行业主管部门要充分认识到智慧工地对建筑工地管理提升的促进作用，将线上巡查和线下核查相结合，对线上巡查发现的问题要严格信用管理，逗硬信用扣分，实行闭环管理。

（二）强化督导通报。市住建局将会同市经信、市城管、市交通运输、市水务、市公园城市等行业主管部门开展智慧工地建设情况检查督导，通报督导情况，提升智慧工地线上巡查效能。

特此通知。

附件：1-1. 智慧工地接入流程

1-2. 成都市智慧工地建设情况统计表

# 成都市住房和城乡建设局

2021年4月14日

（联系人：冯锡勇、刘鑫；联系电话：61889286、61889277，邮箱：726677061@qq.com）

（扬尘接入技术支持：13880047071；视频、运渣车接入技术支持：15378206347）

附件1-1

智慧工地接入流程

智慧工地接入流程详见：（http://cdzj.chengdu.gov.cn/cdzj/c131996/2019-12/11/content_23260650500b4207b6a81c63e9438e5c.shtml）

附件1-2

成都市智慧工地建设情况统计表

填报单位：                                                                                     填报时间：

| 序号 | 工程名称 | 行业主管部门 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 智慧工地建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实名制信息采集及考勤记录 | 扬尘在线视频监测 | 远程高清视频监控 | 非道路移动机械及运渣车监管 |  |

联系人：                                                           联系电话

附件2

成都市住房和城乡建设局

关于进一步加强绿色标杆工地管理的通知

市经信局、市规划和自然资源局、市城管委、市交通运输局、市水务局、市公园城市局，各区（市）县经信、规划和自然资源、住建、城管、交通运输、水务、公园城市行政主管部门，各有关单位：

为进一步加强全市绿色标杆工地管理，提升工地扬尘污染防治水平，现将有关工作要求通知如下：

一、大力推进绿色标杆工地建设

市本级监管的在建工地、重点区域内的在建工地以及国有平台公司的在建工地必须在规定时间内严格按照本行业绿色标杆工地标准，全部对标打造为绿色标杆工地，未按要求完成打造的工地，扣减企业信用分，并在全市通报。

市本级监管的新开工工地、重点区域内的新开工工地以及国有平台公司的新开工工地必须达到本行业绿色标杆工地标准后，方可开工。

二、全面梳理排查绿色标杆工地

近期，相关责任主体和各级行业主管部门必须对已取得绿色标杆工地资格的建设工地，逐一核查管控标准落实情况，要求扬尘污染防治设施设备正常运行，确保工地扬尘污染管控持续达标，对未达标的工地，移除绿色标杆工地名录。

三、进一步加强绿色标杆工地动态管理

各级行业主管部门要加大对绿色标杆工地检查的频次和力度，在线上线下监督检查中发现施工现场存在使用未备案运渣车、使用无环保标识的非道路移动机械、车辆带泥出门污染城市道路、场内主要道路积泥严重、建渣裸土未覆盖等问题，一律取消绿色标杆工地资格，移除绿色标杆工地名录，加快速度、加大力度实施整改，直到达标。

住建部门关于绿色标杆工地管理要求详见《成都市住房和城乡建设局关于印发成都市绿色标杆施工工地技术标准的通知》（成住建发〔2020〕326号）。

成都市住房和城乡建设局

2021年4月14日

（联系人：贾慧娴；联系电话：61889288）

附件3

成都市住房和城乡建设局

关于进一步加强全市国有土地上

房屋拆除工地管理的通知

各区（市）县拆除工地管理部门、拆除施工单位：

为进一步加强我市国有土地房屋拆除工地安全生产和文明施工管理，根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《四川省安全生产条例》、《成都市建筑施工现场监督管理规定》和《成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定》等有关法律、法规的规定，结合本市国有土地房屋拆除施工实际，现就国有土地房屋拆除工地管理有关事项通知如下。

一、适用范围

本通知所指国有土地房屋拆除工地（以下简称拆除工地）是指在本市行政区域内国有土地上实施房屋拆除的工地（含政府征收项目、国有企事业单位实施改造的项目和其他需要拆除房屋的项目）。

二、严格落实责任

（一）市住建局负责监督指导全市拆除工地施工安全生产及文明施工管理工作，制定相关政策。

（二）各区（市）县拆除工地实行属地化管理。各区（市）县拆除工地管理部门具体负责所辖区域内房屋拆除施工监督管理工作，并负责房屋拆除施工组织方案、施工单位资质等级证明等要件的备案，切实履行日常监管职责。

（三）实施搬迁改造补偿安置工作的单位或其他拆除发包单位作为拆除工地项目业主，是房屋拆除施工安全和文明施工的第一责任人；实施拆除的施工单位是房屋拆除施工安全生产和文明施工的直接责任人。项目业主和拆除施工单位应当严格落实拆除工地安全生产和文明施工工作要求，并接受项目所在地相关部门及街道办事处、镇（乡）人民政府的监督和检查。

（四）项目业主和拆除施工单位应当明确并落实安全生产管理责任，建立安全责任制度和操作规程，严格对照《成都市城市房屋拆除工地安全生产工作要求》（详见附件3-1）组织实施拆除工作；严格对照《成都市城市房屋拆除工地文明施工工作清单》（详见附件3-2），做好拆除工地施工现场文明施工管理。

三、加强拆除工程管理

（一）严格准入管理

从事城市房屋拆除施工的拆除施工单位，应当依法取得安全生产许可证，并在其资质等级许可的业务范围内承接房屋拆除工程。采用机械、人工拆除方式施工的，施工企业应当具备房屋建筑工程施工总承包相应资质；实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

（二）落实备案制度

项目业主和拆除施工单位应当在拆除工程施工前，制定《房屋拆除施工组织方案》并报所在地区拆除工地管理部门备案。所在地区拆除工地管理部门应当组织人员到现场查看，核实被拆除房屋的具体位置、权属情况、腾空情况等，并将核实情况及时报市住建局备案，《房屋拆除施工组织方案》未经备案的，不得进行拆除施工。

（三）实行信用管理

将拆除工地施工单位纳入信用评价体系。

（四）加强执法力度

区（市）县拆除工地管理部门应加大巡查力度，发现拆除施工单位未取得相应资质，或《房屋拆除施工组织方案》未经备案，项目业主和拆除施工单位擅自组织拆除施工的，应立即责令其停止施工；出现安全生产和文明施工方面问题的，区（市）县拆除工地管理部门应责令其限期改正或停工整改。对擅自组织拆除施工或未对发现问题及时整改的，依据《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理暂行办法》进行不良行为记录，并作出信用扣分的处罚；构成违法的，移交城管等执法部门进行行政处罚；发生重大安全事故或构成犯罪的，依法追究刑事责任。此项工作严格纳入目标考核，各区（市）县管理部门失职、渎职的，将进行目标考核扣分。

我市拆除工地管理按照本通知印发之日起执行。市住建局和区（市）县拆除工地管理部门根据本通知制定具体管理细则。

附件：3-1．成都市城市房屋拆除工地安全生产工作要求

3-2．成都市城市房屋拆除工地文明施工工作要求

成都市住房和城乡建设局

2021年4月14日

（联系人：张黎明；联系电话：61889299）

附件3-1

成都市城市房屋拆除工地安全生产工作要求

一、项目业主和拆除施工单位应当明确并落实安全生产管理责任，配备安全生产管理人员，安全生产管理人员负责对安全生产进行监督检查。

二、项目业主和拆除施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

三、拆除施工前，项目业主和拆除施工单位应当检查地上地下管线情况，经确认管线已经全部切断或迁移后方可施工；因拆除施工可能危及毗邻建筑物、构筑物或者地上地下管线安全，发现爆炸物或者不明管线的，应当暂停施工，采取必要的应急措施，及时向有关部门报告，处置完毕并确认安全后，方可恢复施工。

四、项目业主和拆除施工单位应严格按照住房和城乡建设部《建筑拆除工程安全技术规范》、国家质量监督检验检疫总局《爆破安全规程》的规定进行施工，依照国家制定的《建筑施工安全检查标准》对施工现场进行综合管理。

五、项目业主和拆除施工单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的设备、材料，不得对作业人员进行违章指挥或强令冒险作业。

六、项目业主和拆除施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在空气污染监控点或其他重点监控区域附近应采取机械、人工等扬尘污染较小的方式实施拆除作业。

七、遇有雨、雪、大雾及六级以上大风等恶劣天气时，应当停止拆除施工。项目业主和拆除施工单位不得将未拆除的建筑物、构筑物等作为临时办公、住宿及仓库使用。

八、项目业主和拆除施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

附件3-2

成都市城市房屋拆除工地文明施工工作要求

一、拆除工地应规范打围，设置封闭不透视大门，项目业主和拆除施工单位应当指定专人做好工地日常保洁，工地内生活垃圾应当日产日清，工地内的旧料应当堆放整齐有序。堆放高度必须低于围墙高度。

二、建设工地责任单位应严格按照《成都市机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》（成都市人民政府令第193号）、《关于加强和完善施工现场非道路移动机械排放监管的通知》（成环发〔2018〕342号） 要求，持续加强非道路移动机械管理，建立非道路移动机械进出场台账和用油台账，留存油品购置发票。

进出施工现场的非道路移动机械，施工单位应使用微信小程序进行进出场登记，禁止未取得排放环保标志的、不符合禁用区排放标准的非道路移动机械进入施工现场。

三、项目业主和拆除施工单位应当按下列要求采取湿法作业，防止拆除中的扬尘污染：

（一）拆除平房（单纯木结构房屋除外），应当保留水源，对旧房浇水后，在湿润状态下拆除，防止粉尘飞扬。

（二）拆除三层以上（或6米以上）房屋，应当搭设防护架，拉设防护网，按照自上而下、逐层逐件的工序实施拆除，采用集装方式吊运建筑垃圾，严禁抛撒建筑垃圾，拆除时应先浇水后拆除或边拆边浇，控制粉尘。

（三）楼层较高无法解决水源的，可请当地消防部门协助浇水。

（四）实施爆破拆除旧房的，应当按相关部门的规定组织施工，做好防尘降尘工作。

四、拆除工地打围后，项目业主和拆除施工单位应当指定专人做好工地日常保洁，工地内生活垃圾应当日产日清，工地内的旧料应当堆放整齐有序。堆放高度必须低于围墙高度。

五、拆除工地的建渣垃圾应当在拆除后三十日内（占道施工的应在五日内）清运。因特殊原因不能及时清运，确需在拆除工地内暂时存放的，必须对建渣垃圾进行覆盖处理。

六、建渣垃圾清运过程中，应当在工地出口作硬化处理，设置冲洗设施，并委派专人对出口遗漏的渣土进行清扫。项目业主应当督促拆除施工单位与《成都市建筑垃圾运输企业名录》中的运输企业签订《建筑垃圾运输合同》，建筑垃圾装车清运过程中，应采取喷淋洒水措施，车辆在驶离工地前必须将外表及轮子冲洗干净，做到不带泥出门，不冒顶装载。严禁使用《成都市建筑垃圾运输企业名录》外运渣车进行建筑垃圾清运。

七、风速四级（含）以上易产生扬尘的，项目业主和拆除施工单位应暂时停止房屋拆除作业，并对拆除工地采取湿化等有效措施，防止扬尘飞散。

八、项目业主和拆除施工单位应当通过各种途径关注空气质量日报、预报，按照要求及时启动应急预案，并采取相应的应急措施。市重污染天气应急指挥部发布重污染天气预警时，应当按照《成都市重污染天气应急预案》启动应急响应措施。

附件4

成都市住房和城乡建设局

关于建立全市建设工地扬尘污染防治

管理责任制的通知

市经信局、市规划和自然资源局、市城管委、市交通运输局、市水务局、市公园城市局，各区（市）县经信、规划和自然资源、住建、城管、交通运输、水务、公园城市行政主管部门，各有关单位：

为进一步增强我市建设工地扬尘污染防治力度，全面落实牵头责任、督导责任、监管责任、管理责任、主体责任，提升我市建设工地扬尘管理水平，现将相关事项通知如下。

一、落实扬尘防控责任

（一）牵头责任。市住建局牵头全市建设工地扬尘污染防治工作，建立工作机制，确定工作标准，搭建工作平台，对建设工地扬尘污染防治工作进行督导和考核。各区（市）县住建部门牵头本辖区内建设工地扬尘污染防治工作，建立相应的工作机制，开展辖区内建设工地扬尘污染防治监督检查。

（二）督导责任。市经信局、市规划和自然资源局、市住建局、市城管委、市交通运输局、市水务局、市公园城市局负责督导本行业各级监管部门履行监管职责，对各区（市）县行业管理部门扬尘管控情况进行督导，通报监管不力的部门，履行行业主管部门的督导责任。

（三）监管责任。按照“谁发证谁监管，谁审批谁负责”原则，在建工地由市级和区（市）县经信、规划和自然资源、住建、城管、交通运输、水务、公园城市等部门纳入监管；免于办证的小型施工工地及无证施工工地由属地乡镇（街道）纳入监管。

（四）管理责任。各区（市）县政府要切实履行好属地管理的主体责任，统筹做好属地范围内工地扬尘污染防治管理工作。负责监管建设工地的单位具体对工地扬尘污染防治进行管理，明确项目管理的直接责任人、分管责任人，指导建设工地落实扬尘污染防治措施，对工地扬尘污染防治负直接管理责任。对发现的违法违规行为抄送执法部门，并纳入信用管理，督促问题整改。

（五）主体责任。建设单位履行建设工地扬尘污染防治的首要责任，委托监理单位严格执行扬尘污染防治标准，保障扬尘防控的措施费用和相关防控条件。施工总承包单位对施工现场扬尘污染防治负直接责任，严格落实防治措施。建设工地与主要道路的连接通道也应纳入工地扬尘污染防治管理范围。

二、强化工作协调机制

（一）增强行业间联动。各行业主管部门要明确建设工地扬尘污染防控的主要、分管负责人和具体负责人，建立工作联系渠道和沟通协调机制。市住建局牵头，经信、规划和自然资源、城管、交通运输、水务、公园城市等行业主管部门参与，每月召开全市建设工地扬尘污染防控工作调度会，通报近期建设工地扬尘管控情况、研判下步扬尘污染趋势，安排部署近期工作内容。工作调度会可根据工作需求适时召开。

（二）优化市区两级联动。各行业部门市区两级之间要优化工作联动协调机制，开展工作调度，形成行业内的监管全面覆盖、问题及时发现，整改快速落实的管理制度。各区（市）县行业主管部门要履行属地对市管项目扬尘污染问题发现的报告责任，市管项目要服从属地管理部门在扬尘污染防控方面的管理，确保监管不留空挡，不留死角。

三、深化工作监管力度

（一）逗硬对企业监管。各行业主管部门要加强对监管项目扬尘污染防治的监督管理力度，以线上线下、双随机等形式对建设工地进行监督检查，发现存在扬尘污染行为，按照“十必须，十不准”要求进行整改，整改不到位及时移交执法部门处理，并将扬尘污染行为纳入企业信用管理，确保管理到位、整改到位。每月市住建局将根据各行业部门推荐情况，评选扬尘污染防治前十名、后十名建设工地，纳入企业信用评价，并将评选情况报市“三大战役”领导办公室。在建设工地扬尘污染防治过程中，要结合实际，科学作为，坚决杜绝简单化、“一刀切”、全部关停的行为发生。

（二）深入对行业部门监管。各行业主管部门要加强对本行业监管部门的监管，将建设工地扬尘污染防治管理情况纳入行业的月度和年度通报。市住局每月通过日常督查、智慧工地线上巡查，结合省、市各级部门通报对各区（市）县建设工程扬尘污染防控问题进行通报。因监管不力，造成工地扬尘污染严重，产生较大影响的，对于市管项目，将对市级监管部门、监管人员进行问责，并纳入年度对市级部门及相关人员的考核；对于区管项目，将抄送属地政府，由属地政府依规对相关部门和人员进行问责，纳入市级行业部门对区级行业部门考核内容。

特此通知。

成都市住房和城乡建设局

2021年4月14日

（联系人：聂春晓；联系电话：61889287,18980756948）

信息公开属性：主动公开

成都市住房和城乡建设局办公室             2021年4月14印发