DB

河北省工程建设标准

DB13(J)/T XXX—XXXX

备案号：JXXXXX-XXXX

房屋建筑工程招投标

建筑信息模型技术应用标准Application Standard of Building Information

Modeling Technology for Tendering and Bidding of Building Construction Projects

20XX-XX-XX  发布          20XX-XX-XX  实施

河北省住房和城乡建设厅发布

河北省工程建设标准

房屋建筑工程招投标

建筑信息模型技术应用标准

Application Standard of Building Information

Modeling Technology for Tendering and Bidding of Building Construction Projects

DB13(J)/T XXX—XXXX

| 主编单位： |  |
| --- | --- |
| 批准部门： | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 20XX年X月X日 |

20XX  北  京

前    言

根据河北省住房和城乡建设厅《2020年度省工程建设标准和标准设计第二批制（修）定计划的通知》（冀建节科函【2020】111号），编制组经过广泛调查研究，总结了近年来河北省BIM应用的实践经验，参考有关国内外先进标准，结合河北省建筑业发展的需要，由河北建工集团有限责任公司会同有关单位编制本标准。

本标准共包含7章和1个附录，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4.工程总承包BIM招投标5. 设计BIM招投标；6. 施工BIM招投标；7.文件格式。

本标准由河北建工集团有限责任公司负责具体技术内容的解释，由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理。

本标准执行过程中，如有意见和建议，请寄送至河北建工集团有限责任公司（地址：河北省石家庄市友谊北大街146号，邮政编码：050000，联系电话：0311-87058275，邮箱：mnndkf@163.com），以供今后修订时参考。

| 主编单位： | 河北建工集团有限责任公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 审查人员： |  |

本标准主编单位、参编单位、主要起草人及审查人员名单：

# 目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	5

4  工程总承包BIM招投标	6

4.1  工程总承包BIM招标	6

4.2  工程总承包BIM投标	8

4.3  工程总承包BIM评标与定标	9

5  设计BIM招投标	11

5.1  设计BIM招标	11

5.2  设计BIM投标	12

5.3  设计BIM评标与定标	12

6  施工BIM招投标	14

6.1  施工BIM招标	14

6.2  施工BIM投标	15

6.3  施工BIM评标与定标	16

7  文件格式	18

7.1  设计BIM标书文件格式	18

7.2  施工BIM标书的文件格式	21

附录A  建筑信息模型深度等级表	25

本标准用词说明	37

引用标准名录	38

附：条文说明	39

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	5

4  BIM Tendering and Bidding for General Contracting Projects	6

4.1  BIM Bidding for Engineering General Contracting	6

4.2  BIM Bidding for EngineeringGeneral Contracting	8

4.3  BIM Bid Evaluation and Selection for Engineering General Contracting	9

5  BIM-Based Tendering and Bidding on Architectural Design	11

5.1  Call for BIM-Based Bids on Architectural Design	11

5.2  BIM-Based Bidding on Architectural Design	12

5.3  BIM-Based Bid Evaluation and Determination on Architectural

Design	12

6  BIM-Based Tendering and Bidding on Construction	14

6.1  Call for BIM-Based Bids on Construction	14

6.2  BIM-Based Bidding on Construction	15

6.3  BIM-Based Bid Evaluation and Determination on Construction	16

7  The File Format	18

7.1  Design BIM Bidding Document Format	18

7.2  Construction BIM Bidding Document File Format	21

Appendix A  Building Information Model Depth Rating Table	25

Explanation of Wording in This Stardard	37

Citation Standard List	38

Addition：Explanation of Provisions	39

# 1  总    则

1.0.1  为贯彻执行国家建筑信息化发展政策，推动河北省建筑行业信息化实施，规范和引导房屋建筑工程招投标阶段建筑信息模型技术的应用，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于房屋建筑工程中工程总承包类项目、设计类项目和施工类项目在招投标阶段建筑信息模型的建立、应用和管理。

1.0.3  房屋建筑工程工程总承包类项目、设计类项目和施工类项目招投标阶段的建筑信息模型技术应用除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及河北省现行有关标准、规范和规程的规定。

# 2  术    语

2.0.1  建筑信息模型 Building Information Modeling（BIM）

是指通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并应用于设计、施工、和运营管理等的全过程。

本标准中“建筑信息模型”、“模型”、“BIM”用词均指建筑信息模型。

2.0.2  几何信息 Geometric Information

表示建筑物或构件的空间位置及自身形状（如长、宽、高等）的一组参数，通常还包含构件之间空间相互约束关系，如相连、平行、垂直等。

2.0.3  非几何信息 Non-Geometric Information

建筑物及构件除几何信息以外的其它信息，如材料信息、价格信息及各种专业参数信息等。

2.0.4  措施模型 Measure Model

是指将施工操作规范与施工工艺融入建筑信息模型中，使模型满足具体施工的作业需求。施工措施模型包括施工总平面布置、模架设计、垂直运输、洞口临边防护、施工工艺等设计、优化子模型及信息，满足施工操作规范与施工工艺的要求，支持施工过程信息录入及提取、施工模拟、VR虚拟现实技术等BIM应用。

2.0.5  模型深度Level of Development (LOD)

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

2.0.6  电子招标投标 E-tendering and Bidding

根据招标投标相关法律法规，以数据电文为主要载体，应用信息技术完成招标投标活动的过程，包含招标、投标、开标、评标、定标环节。数据电文是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

2.0.7  电子招标投标系统 e-tendering and bidding system

用于进行电子招标投标活动的软件系统。

2.0.8  BIM招标投标 BIM-based Tendering and Bidding

在房屋建筑工程中应用 BIM 技术进行的招投标活动。

2.0.9  BIM电子招标投标系统 BIM-based E-tendering and Bidding System for Construction Projects

具备BIM技术相关应用功能的电子招投标系统。

2.0.10  工程总承包BIM招投标 BIM Tendering and Bidding for General Contracting Projects

房屋建筑工程中工程总承包类项目进行的BIM招标投标的简称。

工程总承包是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

2.0.11  设计BIM招标投标BIM-based Tendering and Bidding on Architectural Design

房屋建筑工程中设计类项目进行的BIM招标投标的简称。

2.0.12  施工 BIM 招标投标 BIM-based tendering and bidding on construction

房屋建筑工程中施工类项目进行的BIM招标投标的简称。

2.0.13  BIM 标书 BIM-based Bidding Document

投标单位按照招标文件中要求编制的BIM技术应用能力和应用成果展示文件。

2.0.14  BIM评标 BIM-based Bid Evaluation

依据招标投标相关法律法规、国家和地方标准，以及招标文件的要求，对BIM 标书内容进行评审的过程。

# 3  基本规定

3.0.1  在进行BIM 招标投标时，相关参与方均应使用具备BIM技术相关应用功能的电子招标投标系统，除遵循电子招投标的相关标准外，还应遵循本标准。

3.0.2  在项目招标文件中，招标方应根据招标项目的BIM应用需求，明确建筑信息模型技术应用要求和相应条款。

3.0.3  在项目投标文件中，投标方应响应招标文件中BIM应用相关条款要求，进行建筑信息模型的搭建及相关技术文件的编制工作。

3.0.4  投标方提交的BIM成果文件应符合招标文件规定的格式要求，同时满足建筑信息模型招标投标系统的文件上传要求。

3.0.5  在项目投标文件中，投标方应保证BIM标书内容与投标文件中的技术标书和商务标书等其他投标文件内容的一致性。

# 4  工程总承包BIM招投标

## 4.1  工程总承包BIM招标

4.1.1  招标文件应规定工程总承包BIM项目名称、项目概况、招标范围和项目标段划分等。

4.1.2  招标文件中应规定投标单位BIM技术应用能力。应包含投标人的资质、BIM业绩、BIM经理业绩、项目BIM人员组织架构、BIM人员资质证书、BIM获奖情况、相关行业标准编制情况、信誉情况等。对于由设计单位与施工单位组成联合体投标的，应分别规定其BIM技术应用能力。

4.1.3  招标文件应规定评标委员会中相关BIM技术专家的人数要求与确定方式。

4.1.4  招标文件中应对工程总承包BIM 标书的内容、格式和编制方法进行规定。

4.1.5  招标文件中应规定工程总承包BIM标书包含但不限于以下内容：

设计阶段

1  设计BIM实施方案；

2  设计BIM模型；

3  设计BIM模型视点；

4  漫游动画。

施工阶段

1  施工BIM应用实施策划。策划内容宜包含：编制依据及说明、工程概况、BIM应用目标与效益、BIM应用范围及主要内容、 BIM技术应用准备、模型及其信息管理要求、进度计划要求、成果交付要求、数据安全性措施等。

2  施工BIM模型。应规定模型的创建格式及深度等级。

3  施工组织模拟。模拟内容宜包含：工序安排模拟、资源配置模拟、平面布置模拟、进度计划模拟等。施工组织模拟成果应包括施工组织模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

4  施工工艺模拟。宜包含：施工顺序、复杂节点、技术重难点、安全类专项方案、危险性较大分部分项工程、新技术、新工艺等施工工艺的模拟。施工工艺模拟成果应包括施工工艺模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

5  施工过程管理，包括进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等。宜规定施工过程管理的应用内容、应用深度和应用成果。

4.1.6  招标文件中应规定工程总承包BIM评标要点，包括但不限于以下内容：

设计阶段

1  BIM 实施方案编制水平。应根据方案的合理性、可行性、先进性、以及科学性来评价；

2  BIM 模型创建水平。应根据BIM模型的准确性、精确度和适用性来评价；

3  BIM 应用水平。应根据BIM应用效果来评价，重点考察投标人运用BIM技术辅助建筑性能化分析的能力。

施工阶段

1  施工BIM应用实施策划编制水平；根据策划的合理性、可行性、先进性、以及科学性来评价。

2  BIM模型创建水平；包括施工BIM模型、场地布置模型、施工组织模型、施工工艺模型等，根据模型的准确性、适用性和落地性来评价。

3  施工BIM整体应用水平；根据投标人制作的BIM投标文件，对投标人的整体BIM应用效果进行评价。

## 4.2  工程总承包BIM投标

4.2.1  投标单位应响应招标文件中的要求，编制和递交工程总承包BIM投标文件。

4.2.2  工程总承包BIM投标应满足相关要求：

设计阶段

1  BIM设计应用能力符合招标文件中的规定；

2  设计BIM投标文件内容应满足招标文件规定；

3  设计BIM投标文件应按招标文件中规定的存储介质、递交方式、递交时间和递交地点进行提交。

施工阶段

1  BIM施工应用能力应符合招标文件中的规定；

2  施工BIM投标文件的内容应满足招标文件中的规定；

3  施工BIM投标文件应按招标文件中规定的存储介质、递交方式、递交时间和递交地点进行提交。

4.2.3  工程总承包BIM投标模型应满足相关要求：

1  BIM模型应使用满足投标要求的Revit、SketchUp、ArchiCAD、Tekla、MagiCAD、Civil3D、InfraWorks、Rhino、Bentley等主流设计BIM软件建立模型；

2  BIM模型视点应使用满足投标要求的主流软件进行编辑导出；

3  漫游动画数据应使用满足投标要求的主流可视化软件进行编辑导出；

4  投标单位制作的BIM标书中应涵盖招标文件中规定的所有应用点，并根据投标单位自身能力适当拓宽应用深度；

5  投标单位制作的BIM成果展示文件应满足招标文件、BIM招投标平台和本标准的文件大小和格式规定。

## 4.3  工程总承包BIM评标与定标

4.3.1  BIM电子招标投标系统应具备对BIM标书文件格式及数据模型格式的导入和识别功能，具备BIM模型轻量化功能，符合国家、河北省电子招标投标相关标准或管理办法。

4.3.2  招标文件应按照4.1.6规定的评标项制定BIM部分评标标准及分值所占比例。

4.3.3  BIM电子招投标系统应支持评标委员会查看和评审BIM 标书成果文件。

4.3.4  BIM电子招投标系统应支持评标委员会分窗口比对多个投标单位的BIM标书模型。

4.3.5  按照招标文件中规定的工程总承包BIM评标要点，评审BIM投标文件时，支持评标委员会对分值及其它评选结果的录入，并按评审要求汇总计算排名。

4.3.6  BIM电子招标投标系统应支持评标委员会进行远程异地评标及远程音视频沟通功能。

4.3.7  BIM电子招标投标系统应具备辅助工程总承包BIM 评标的功能，支持查看和评审 BIM实施方案、BIM 模型、预设视点、漫游动画、与周边环境的融合情况，并支持对比不同投标单位的BIM 模型、查看历史同类工程的中标方案和当前投标单位的历史中标项目，以及提交评审结果。

# 5  设计BIM招投标

## 5.1  设计BIM招标

5.1.1  招标文件应规定设计BIM项目名称、项目概况、招标范围和项目标段划分等。

5.1.2  招标文件中应规定投标单位BIM设计应用能力。应包含投标人的资质、BIM业绩、BIM经理业绩、项目BIM人员组织架构、BIM人员资质证书、BIM获奖情况、相关行业标准编制情况、信誉情况等。

5.1.3  招标文件应规定评标委员会中相关BIM技术专家的人数要求与确定方式。

5.1.4  招标文件中应规定投标人对BIM技术应用费单独报价。

5.1.5  招标文件中应规定设计BIM标书包含但不限于以下内容：

1  设计BIM实施方案；

2  设计BIM模型；

3  设计BIM模型视点；

4  漫游动画。

5.1.6  招标文件中应规定设计BIM评标要点，包括但不限于以下内容：

1  BIM 实施方案编制水平。应根据方案的合理性、可行性、先进性、以及科学性来评价；

2  BIM 模型创建水平。应根据BIM模型的准确性、精确度和适用性来评价；

3  BIM 应用水平。应根据BIM应用效果来评价，重点考察投标人运用BIM技术辅助建筑性能化分析的能力。

## 5.2  设计BIM投标

5.2.1  投标单位应响应招标文件中的要求，符合国家及地方相关规定，编制和递交设计BIM投标文件。

5.2.2  设计BIM投标应满足以下要求：

1  BIM设计应用能力符合招标文件中的规定；

2  设计BIM投标文件内容应满足招标文件规定；

3  设计BIM投标文件应按招标文件中规定的存储介质、递交方式、递交时间和递交地点进行提交。

5.2.3  设计BIM投标模型应满足下列要求：

1  BIM模型应使用满足投标要求的Revit、SketchUp、ArchiCAD、Tekla、MagiCAD、Civil3D、InfraWorks、Rhino、Bentley等主流设计BIM软件建立模型；

2  BIM模型视点应使用满足投标要求的主流软件进行编辑导出；

3  漫游动画数据应使用满足投标要求的主流可视化软件进行编辑导出。

## 5.3  设计BIM评标与定标

5.3.1  BIM招投标系统应具备对设计BIM标书文件格式及数据模型格式的导入和识别功能。

5.3.2  招标文件应按照4.1.6规定的评标元素制定BIM部分评标标准及分值所占比例。

5.3.3  BIM招投标系统应支持评标委员会查看和评审 BIM 实施方案、设计BIM模型、设计BIM模型视点、漫游动画等。

5.3.4  BIM招投标系统应支持评标委员会分窗口比对多个投标单位的设计 BIM 模型。

5.3.5  按照招标文件中规定的设计BIM评标要点，评审设计BIM投标文件，支持评标委员会对设计方案分值及其它评选结果的录入，并按评审要求汇总计算排名。

5.3.6  BIM电子招标投标系统应支持评标委员会进行远程异地评标及远程音视频沟通功能。

5.3.7  BIM招投标系统应支持定标委员会在评标结果的基础上，查看投标单位的BIM 实施方案、BIM 模型等，辅助定标决策。

5.3.8  BIM招投标系统应支持BIM相关文件归档，支持各级监督管理部门、及业主单位在线查看。

5.3.9  BIM电子招标投标系统应具备辅助设计 BIM 评标的功能，支持查看和评审 BIM实施方案、BIM 模型、预设视点、漫游动画、与周边环境的融合情况，并支持对比不同投标单位的设计 BIM 模型、查看历史同类工程的中标方案和当前投标单位的历史中标项目，以及提交评审结果。

# 6  施工BIM招投标

## 6.1  施工BIM招标

6.1.1  招标文件应规定施工BIM项目名称、项目概况、招标范围和项目标段划分等。

6.1.2  招标文件中应规定投标单位施工BIM应用能力。包括投标人的资质、BIM业绩、BIM经理业绩、项目BIM人员组织架构、BIM人员资质证书、BIM获奖情况、相关行业标准编制情况、信誉情况等。

6.1.3  招标文件中应对施工 BIM 标书的内容、格式和编制方法进行规定。

6.1.4  招标文件中应规定施工BIM标书包含但不限于以下内容：

1  施工BIM应用实施策划。策划内容宜包含：编制依据及说明、工程概况、BIM应用目标与效益、BIM应用范围及主要内容、 BIM技术应用准备、模型及其信息管理要求、进度计划要求、成果交付要求、数据安全性措施等。

2  施工BIM模型。应规定模型的创建格式及深度等级。

3  施工组织模拟。模拟内容宜包含：工序安排模拟、资源配置模拟、平面布置模拟、进度计划模拟等。施工组织模拟成果应包括施工组织模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

4  施工工艺模拟。宜包含：施工顺序、复杂节点、技术重难点、安全类专项方案、危险性较大分部分项工程、新技术、新工艺等施工工艺的模拟。施工工艺模拟成果应包括施工工艺模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

5  施工过程管理，包括进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等。宜规定施工过程管理的应用内容、应用深度和应用成果。

6.1.5  招标文件中应规定施工 BIM 评标要点，包括但不限于以下内容：

1  施工BIM应用实施策划编制水平；根据策划的合理性、可行性、先进性、以及科学性来评价。

2  BIM模型创建水平；包括施工BIM模型、场地布置模型、施工组织模型、施工工艺模型等，根据模型的准确性、适用性和落地性来评价。

3  施工BIM整体应用水平；根据投标人制作的BIM投标文件，对投标人的整体BIM应用效果进行评价。

## 6.2  施工BIM投标

6.2.1  投标单位应响应招标文件中的要求，编制和递交施工BIM投标文件。

6.2.2  施工BIM标书应满足以下要求：

1  BIM施工应用能力应符合招标文件中的规定；

2  施工BIM投标文件的内容应满足招标文件中的规定；

3  施工BIM投标文件应按招标文件中规定的存储介质、递交方式、递交时间和递交地点进行提交。

6.2.3  施工BIM投标成果文件应满足下列要求：

1  BIM模型应使用满足投标要求的Revit、SketchUp、ArchiCAD、Tekla、MagiCAD、Civil3D、InfraWorks、Rhino、Bentley等主流施工BIM软件建立模型；

2  投标单位制作的BIM标书中应涵盖招标文件中规定的所有应用点，并根据投标单位自身能力适当拓宽应用深度；

3  投标单位制作的BIM成果展示文件应满足招标文件、BIM招投标平台和本标准的文件大小和格式规定。

## 6.3  施工BIM评标与定标

6.3.1  BIM电子招标投标系统应具备基于BIM外的常规的电子招标投标系统的所有功能，应符合国家、河北省电子招标投标相关标准或管理办法。

6.3.2  招标文件应按照5.1.6的评标项制定BIM部分评标标准及分值所占比例。

6.3.3  BIM电子招标投标系统应具备BIM模型轻量化功能。

6.3.4  BIM电子招标投标系统应具备辅助施工BIM评标的功能，应能搭载并支持查看和评审BIM实施方案、BIM模型、场地布置措施模型、危险性较大或超过一定规模的危险性较大措施模型及其它施工方案模型（及相关动画、视频）。

6.3.5  BIM电子招标投标系统应具备利用BIM模型对进度计划、工艺工法、施工方案及资金资源（是否保留）的三维展示、模拟展示等功能。

6.3.6  BIM电子招标投标系统应具备同屏多方案展示对比功能，宜具备专家等操作人员对模型进行漫游、剖切、测量、旋转、隐藏等基本BIM操作功能。

6.3.7  BIM电子招标投标系统应能在模型构件中查看模型搭载的几何和非几何信息。

6.3.8  BIM招投标系统应支持评标委员会分窗口比对多个投标单位的施工BIM 模型。

6.3.9  BIM电子招标投标系统应支持评标委员会进行远程异地评标及远程音视频沟通功能。

6.3.10  按照招标文件中规定的施工BIM评标要点，评审施工BIM投标文件，支持评标委员会对施工方案分值及其它评选结果的录入，并按评审要求汇总计算排名。

6.3.11  BIM电子招标投标系统应具备辅助施工 BIM 评标的功能，支持查看和评审 BIM实施方案、BIM 模型、预设视点、漫游动画、与周边环境的融合情况，并支持对比不同投标单位的施工 BIM 模型、查看历史同类工程的中标方案和当前投标单位的历史中标项目，以及提交评审结果。

# 7  文件格式

## 7.1  设计BIM标书文件格式

7.1.1  设计BIM招标文件格式

设计BIM招标文件应满足所使用电子交易平台对招标文件格式的要求，包括但不限于以下内容：

| 组成内容 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 招标文件正文 | .pdf |  |
| 开标一览表 | 结构化数据（格式不限） | 用于开评标数据支持 |
| 附件 |  | 例如场地模型等 |

文件结构如下：

7.1.2  设计BIM投标文件格式

设计BIM投标文件应满足所使用电子交易平台对投标文件格式的要求，包括但不限于以下内容：

| 组成内容 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标正文PDF | .pdf |  |
| 开标一览表 | 结构化数据，格式不限，与招标文件一致。 | 投标人需要按要求填写，应与投标函中内容保持一致。 |
| BIM实施方案 | .pdf | 可与PDF投标正文一同提供 |
| BIM设计模型或 BIM轻量化模型 | .zip | 通用BIM设计软件导出的模型源文件，或轻量化插件导出的轻量化模型文件。 |
| 述标视频 | .mp4 .flv |  |
| 述标图片 | 通用图片格式 | 可与投标PDF正文一同提供 |
| 附件文件 |  | 如有附件可在此提供 |

说明：

- 若采用BIM轻量化模型，电子交易平台应免费提供BIM轻量化插件。

- BIM评标时应支持模型浏览、构建属性查看、剖析、测量、漫游动画等功能。

文件结构如下：

## 7.2  施工BIM标书的文件格式

7.2.1  施工BIM招标文件格式

施工BIM招标文件应满足所使用电子交易平台对招标文件格式的要求，包括但不限于以下内容：

| 组成内容 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 招标文件正文 | .pdf |  |
| 开标一览表 | 结构化数据（格式不限） | 用于开评标数据支持 |
| 工程量清单 （如有） | .xls .xlsx .xml | 支持Excel清单和xml清单两种格式 |
| 附件 |  | 例如图纸、BIM模型等 |

文件结构如下：

7.2.2  施工BIM投标文件格式

施工BIM投标文件应满足所使用电子交易平台对投标文件格式的要求，包括但不限于以下内容：

| 组成内容 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标正文PDF | .pdf |  |
| 开标一览表 | 结构化数据，格式不限，与招标文件一致。 | 投标人需要按要求填写，应与投标函中内容保持一致。 |
| BIM实施方案 | .pdf | 可与PDF投标正文一同提供 |
| BIM设计模型或 BIM轻量化模型 | .zip | 通用BIM设计软件导出的模型源文件，或轻量化插件导出的轻量化模型文件。 |
| 工程量清单（如有） | .xls .xlsx .xml | 支持Excel清单和xml清单两种格式 |
| 进度计划 | 通用图片格式 | 可与PDF正文一同提供 |
| 工艺工法 | 视频、图片、模型等 |  |
| 述标视频 | 通用视频可是 | 支持在线播放 |
| 述标图片 | 通用图片格式 | 可与PDF正文一同提供 |
| 附件文件 |  | 如有附件可在此提供 |

说明：

- 若采用BIM轻量化模型，电子交易平台应免费提供BIM轻量化插件。

- BIM评标时应支持模型浏览、构建属性查看、剖析、测量、漫游动画等功能。

文件结构如下：

# 附录A  建筑信息模型深度等级表

表A 建筑模型深度等级表

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 场地 | 几何信息 | 现状场地范围信息：用地红线、高程、方位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 现状场地、现状道路、现状景观绿化/水体、现状市政管线、既有建筑物的几何尺寸及定位信息 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 与场地有影响的场地周边现状、道路交通、市政设施、既有建筑物等几何尺寸及定位信息 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 新（改）建场地、新（改）建道路、新（改）建景观绿化/水体、新（改）建市政管线等几何尺寸及定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 施工场地规划、临时设施、加工区域、临时道路、材料堆场、临水临电、施工机械、辅助设施等几何尺寸及定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ╲ |
|  |  |  | 基坑支护相关构件几何尺寸及定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ╲ |
|  |  |  | 实际完成后场地几何信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |
|  |  | 非几何信息 | 经济技术指标：绿化率，绿地率，停车位，容积率，建筑密度等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 场地：地理区位、项目信息、消防信息等 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 场地地质信息、气候信息、噪声信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 与场地有影响的周边现状建筑关联信息、周边道路人流车流、限行信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 市政管线信息：材质、连接方式、安装方法。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 场地基坑信息：基坑分级、支护方式、安全管理信息及与现场场地挖填关系 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ╲ |
|  |  |  | 实际完成后场地信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |

续表A

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 2 | 建筑主体 | 几何信息 | 外观：体量大小、位置等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础信息1：层数、高度、标高、定位、面积、功能，无障碍信息等 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础信息2：防火分区，人防分区等 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主体构成1（尺寸信息、定位信息）：楼地面、柱、外墙、外幕墙、屋顶、外门窗洞口及安装构件等建筑主体构件 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主体构成2（尺寸信息、定位信息）：内墙、内门窗、设备井（电梯井、管道井等）及相关建筑节点等构件 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主体构成1及主体构成2中包含的建筑构件具体几何构造 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 装配式建筑主体构成及装配式墙板构件几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的建筑构件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 主要技术经济指标：建筑总面积、建筑基底面积、建筑层数、建筑等级等。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 基础信息：建筑类别和等级，防火类别、防火等级、人防类别、防护等级、防水等级、防潮等级、隔声要求、主要构件物材质信息等基础数据。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 房间功能：建筑房间与空间功能，使用人数等参数要求 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防信息：防火类别、防火等级、防火分区、相关构成部分材料、防火要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人防设计：防护人数，防护面积要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 建筑材料说明：对采用新技术、新材料的做法说明及对特殊建筑和必要的建筑说明 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 建筑节能信息：材料选择、材料性能、构造做法等。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |

续表A

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 2 | 建筑 主体 | 非几何信息 | 工业化生产要求与细节参数 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程量统计信息：混凝土用量、钢材用量、门窗、木材等。 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 施工组织过程与程序信息与模拟 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程采购信息:品牌、价格、批次等。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 建筑安装信息、构造信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 建筑物的各设备设施及构件的维修与运行信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |
|  |  |  | 实际完成的建筑主体的非几何信息：构件安装信息、构造信息、运维信息等。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |
| 3 | 建筑构件 | 几何信息 | 建筑构件1（尺寸信息、定位信息）：楼梯、电梯、坡道、栏杆、空调板、阳台、雨蓬等 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 建筑构件2（尺寸信息、定位信息）：地沟、排水沟、集水坑、预留孔洞等 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 建筑构件1及建筑构件2具体的几何构造 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 功能性构件：保温、防水防潮、隔声吸声等。 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 无障碍设计：设施材质、物理性能、参数指标要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 安全防护信息：设计参数、材料、构造、工艺要求等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 节能信息：节能材料类型、物理性能、构造做法等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 门窗与幕墙信息:物理性能、材质、等级、构造、工艺要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 消防信息：防火类别、防火等级、耐火极限、相关构成部分材料、防火相关要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |

续表A

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 3 | 建筑构件 | 非几何信息 | 人防信息：人防构件材质、型号、参数指标要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 需要专业公司进行深化设计部分构件，对专业单位明确设计要求、确定技术深度。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 电梯等设备信息：参数、材质、构造、工艺要求等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的建筑构件的非几何信息：构件安装信息、构造信息、运维信息等。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |
| 4 | 建筑装饰及其他 | 几何信息 | 主要建筑装饰构件（尺寸信息、定位信息）：装饰线脚，壁柱、屋面瓦及构件材质信息等。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主要建筑装饰信息1（含非主体部分的玻璃幕墙和装饰幕墙）：色彩 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主要建筑装饰信息2（含非主体部分的玻璃幕墙和装饰幕墙）：材质、材料位置、分割形式、铺装与划分 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主要内部设备、家电、家具、办公器具 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的建筑装饰及其他几何信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 主要建筑装饰构件：色彩、构造做法、安装工艺等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 需要专业公司进行深化设计部分，对专业单位明确设计要求、确定技术深度。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的建筑装饰及其他非几何信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

注：“●”表示在该深度等级中须包含的内容。

表B 结构模型深度等级表

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 主体结构(含特种结构) | 几何信息 | 1.结构整体数据模型：包含结构设缝、结构平面布置(如轴网、柱距、梁跨等)、结构竖向布置(如结构层数、层高等)； | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 2.主体结构构件截面及定位：如结构柱、结构梁、结构板、结构墙、结构支撑等；空间结构如桁架、网架、网壳的网格划分、杆件截面及支座信息；基础类型、尺寸及定位，如桩、筏板、独立基础、条形基础、拉梁等；主要结构洞口尺寸、定位及主体构件几何构造； | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 3.装配式主体结构几何构造 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 4.结构主体配筋 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 5.节点深化设计（尺寸信息、定位信息）；预埋件的尺寸、定位信息； | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 1.项目结构基本信息，如结构安全等级，设计使用年限，抗震设防分类,抗震设防烈度，抗震等级，设计地震分组，场地类别，结构体系等； 构件材质信息，如混凝土强度等级(含抗渗等级、防冻等级等特殊要求)，钢材强度等级；结构荷载信息，如风荷载、雪荷载、构件恒活荷载、预应力荷载、温度荷载等； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 2.构件配筋信息、钢筋构造信息，如钢筋锚固、截断要求等；耐久性、防火、防腐蚀信息，如钢筋的混凝土保护层厚度,构件腐蚀性分级；特殊构件性能信息，如隔震装置、消能器等； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 3.结构设计对施工顺序的要求； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 4.工程量统计信息，如钢材用量、混凝土用量分层、分类别统计；施工组织相关信息； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 5.结构相关运维信息； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

续表B

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 2 | 附属 结构 | 几何信息 | 1.次要结构构件截面及定位，如楼梯、坡道、集水坑、管沟等；次要结构细节深化，如节点构造、次要的预留孔洞；建筑围护体系的结构构件尺寸、布置及具体构造，如雨篷梁柱、屋墙面檩条等； | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 2.节点深化设计的尺寸、定位；预埋件的尺寸、定位； | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 1.同“主体结构” | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
| 3 | 其他 | 几何信息 | 1.钢结构深化加工；构件拆分组装精细化，如钢筋放样、预制构件拼接等；施工支护的类别、尺寸及定位；结构预留安装孔洞尺寸及定位； | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 2.实际完成的建筑构配件的位置及尺寸； | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 1.结构设计对施工顺序的要求； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 2.工程量统计信息，如钢材用量、混凝土用量分层、分类别统计；施工组织相关信息； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 3.结构相关运维信息； | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

注：“●”表示在该深度等级中须包含的内容。

表C 机电模型深度等级表

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 风管系统 | 几何信息 | 风管道主干管及风管分支等几何尺寸、定位信息。软接头几何尺寸、定位信息及材料。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管道主干管及风管分支等风管连接方式及风管材料 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管件几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管附件：风管阀门、仪表等几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风道末端几何尺寸、定位信息、连接方式 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管道隔热层几何尺寸、材料等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管支吊架、连接件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 风系统管道加工分段的几何尺寸，定位信息；特殊定制管件的几何尺寸，定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的管道、管件、末端的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管、风管管件、风管附件、末端等平剖面二维注释表达及相应线型线框等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 风系统主要信息及选用方式，风管系统类型、材质信息、安装部位、技术参数、施工方式等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风系统粗糙度、压降、流量、水力计算数据（粗糙度、压降、水力计算数据属于设计阶段应用的数据） | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管管道阀门、消声器、静压箱及风道末端运行参数、动作信息、施工方式、产品信息等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管支吊架及连接件的材质、产品信息、施工方式、安装信息等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 风管管道预制加工信息、预制拼装信息、预制构件条形码等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

续表C

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 风管系统 | 非几何信息 | 工程量、构件编号、采购信息(如供应商、成产日期、价格等) | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 风管系统施工组织信息、风管道系统安装完成信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 运维所需参数信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
| 2 | 管道系统 | 几何信息 | 所有干管及支管（如：给排水、消防、暖通、工艺管道等）的几何尺寸及定位信息。管井内管线的几何尺寸、定位信息。 | ╲ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 所有干管及支管（如：给排水、消防、暖通、工艺管道等）管道管材及连接方式等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道管件、阀门及附件、的几何尺寸及定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道隔热层几何尺寸、材质等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道预制加工分段几何尺寸、定位信息、 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道支吊架、连接件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道末端（如：喷头、末端用水设备，管堵等）的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道、管道附件、末端设备平剖面二维注释表达及相应线性线框 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 管道系统的系统类型、材质信息、安装部位、技术参数、施工方式等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 主要管道系统条件（如市政水条件、冷热源条件等），管道粗糙度、压降、流量、水力计算数据等。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道阀门及末端运行参数、动作信息、产品参数、技术参数、安装部位及施工方式等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 管道预制加工信息及管道预制分段编码信息、支吊架预制加工信息、预制构件条形码等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 管道支吊架、连接件的材质信息、产品信息、施工方式、安装信息等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程量、构件编号、采购信息(如供应商、成产日期、价格等) | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 管道系统施工组织信息、管道安装完成信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 运维所需参数信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● |

续表C

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 3 | 电气系统 | 几何信息 | 桥架及电气线管几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥架、线管连接方式及桥架线管管材等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥架配件及电气线管配件几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 末端构件几何尺寸、定位信息及末端构件与线管之间连接方式，末端设备指灯具、扬声器、烟感器、开关面板、插线面板等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 单项深化的构件的几何尺寸、定位信息如特殊弱电系统 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 防雷接地构件及设备几何信息、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系统选用方式及相关参数 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 桥架、电气线管、末端设备平剖面二维注释表达及相应线性线框 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 桥架及线管系统类型、材质信息、敷设方式、技术参数、施工方式等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 主要系统信息和数据，如供电电源、通信、有线电视等室外条件 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 防雷分析、照明分析的主要数据和系统逻辑信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程量、构件编号、采购信息(如供应商、成产日期、价格等) | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 施工组织信息、电气路由安装完成信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 运维分析所需的数据、系统逻辑信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 主要机房或机房区几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |

续表C

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 4 | 设备及构件 | 几何信息 | 主要设备（如：锅炉、冷却塔、空调机组、冷冻机、换热设备、水箱水池、水泵、燃气调压设备、变压器、配电柜箱、消防报警设备、智能化设备等）几何尺寸、布置定位信息。设备及其管路构件、配件几何信息、定位信息。 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 所有机房、设备几何尺寸、定位信息、设备型号参数及厂家信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 机电管线预制加工构件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 单项深化的构件的几何信息、定位信息。如太阳能热水、虹吸雨水、热泵系统室外部分等 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 细部深化构件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 实际完成的机电设备及配件的几何尺寸、定位信息 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  | 设备及构件平剖面二维注释表达及相应线性线框 | ╲ | ╲ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 主要设备功率、性能参数、规格信息,主要设备的编号、名称、性能参数、数量等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 系统的详细配置信息、负荷的主要数据 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 所有设备性能参数信息、主要设备统计信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 机电管线预制加工构件运输条形码、加工信息、生产信息等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 设备安装工法、详细配置信息、技术参数 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 采购设备详细信息、施工组织信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 设备管理信息、运行维护所需的数据、系统逻辑信息设备运维数据信息(如运行参数、维保信息) | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

注：“●”表示在该深度等级中须包含的内容。

表D 成本、进度、质量、安全管理及施工措施模型深度等级表

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 成本 | 几何信息 | 目标成本计划、工程进度成本计划 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 劳务用工成本计划、物资使用成本计划、周转材料使用成本计划、机械设备使用成本计划、现场临建设施配置成本计划、固定资产办公设备配置成本计划、低价值耗品配置成本计划 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 目标成本计划和工程成本计划的精细度不低于月，宜精细到周 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 成本按工程专业类型或施工分部分项进行分解，成本控制措施 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  | 施工进度管理 | 几何信息 | 进度计划申请单、进度计划审批单、WBS信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 施工段、施工队组、流水施工计划 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 流水施工进度计划、施工进度计划、施工总进度计划、子工程进度计划、单位工程施工进度计划 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 施工任务书、实际进度等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 进度计划申请单包括：编号、提交的进度计划、进度编制成果以及负责人签名等信息；进度审批单包括：进度计划编号、审批号、审批结果、审批意见、审批人等信息。WBS包括工作分解的层级结构、任务之间的序列、任务基本属性 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 根据项目实际需求，划分施工段并安排施工班组。应制定详细的流水施工计划，进度计划的精细度不低于周，宜精细到天。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 单个任务进度计划信息包括：标识、创建日期、制定者、目的以及时间信息等。实际开始时间、完成时间、完成状态等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

续表D

| 序号 | 分项 | 信息分类 | 信息内容 | LOD（模型深度等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | 施工质量管理 | 几何信息 | 工程质量管理：单位工程、分部工程、分项工程、检验批 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程验收记录：单位工程验收、分部工程验收、分项工程验收、检验批验收、设备验收报告、材料试验报告、整改记录、技术交底、工序检验 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 工程质量管理：对单位工程、分部工程、分项工程进行验收。记录包括日期、经办人、关联单位、验收结果、以及补充及更改记录等内容 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 工程验收记录：记录应包括日期、经办人、关联单位、以及补充及更改记录等内容 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  | 施工安全管理 | 几何信息 | 安全检查：安全检查评分汇总表、安全检查组、安全检查项目、安全检查评分及结果；安全措施等 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 结构安全：结构安全评价、结构动力荷载、动力边界条件、结构动力分析 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 临时结构安全：模板系统、模板、连接件、支撑件等 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 安全检查：应保留检验批信息。记录应包括日期、经办人、关联单位、构件检验结果与结论、以及补充、更改记录等内容 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  |  | 结构安全：包括完整的结构分析计算书 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  |  |  | 临时结构安全：应记录临时结构信息，按要求输入名称、几何信息、定位、工程量、类型信息和安装信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● | ● |
|  | 施工措施 | 几何信息 | 临时道路、临时堆放、临时支架、临时支护、机械设备等几何、定位信息 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |
|  |  | 非几何信息 | 临时构筑物的施工单位、数量、工程量等属性。 | ╲ | ╲ | ╲ | ╲ | ● | ● |

注：“●”表示在该深度等级中须包含的内容。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……

执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

1  《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

2  《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017

3  《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017

4  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

5  《建筑信息模型应用统一标准》DB13(J)/T213-2016

6  《建筑信息模型设计应用标准》DB13(J)/T284-2018

7  《建筑信息模型施工应用标准》DB13(J)/T285-2018

8  《建筑信息模型交付标准》DB13(J)/T8337-2020

河北省工程建设标准

房屋建筑工程招投标

建筑信息模型技术应用标准

DB13(J)/T XXX-XXXX

条文说明

# 制订说明

《房屋建筑工程招投标建筑信息模型技术应用标准》DB13(J)/T XXX-XXXX，经河北省住房和城乡建设厅20XX年XX月XX日以第XX号公告批准、发布。

为便于广大勘察设计、施工监理、造价概预算、物业管理、科研院所、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准修订组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目    次

1  总    则	42

5  设计BIM招投标	43

5.1  设计BIM招标	43

6  施工BIM招投标	45

6.1  施工BIM招标	45

# 1  总    则

1.0.1  BIM是Building Information Modeling的缩写，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起多维度的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所有的真实信息，是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达，并在加快进度、节约成本、保证质量、优化管理等方面可以发挥巨大的作用。

2015年6月，住房和城乡建设部下发了《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》；2016年8月，住房和城乡建设部下发了《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》；2017年2月，国务院下发了《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，均提出了大力推广及发展BIM技术，并普及其在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程项目全生命周期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据。

本标准的编制是为了贯彻执行上述国家技术经济政策，推动、规范和引导河北省建筑信息模型在招投标阶段的应用。

1.0.2  本标准是河北省工程建设地方标准，是具有推荐性质的基础性的标准，应用范围适用于建筑工程项目范围内的招投标阶段应用。

1.0.3  在招投标阶段，建筑信息模型的应用除应遵守本标准的相关规定外，也应遵守河北省《建筑信息模型应用统一标准》及施工过程中涉及到的建筑、结构、给排水、暖通、电气等相关专业的标准和规定，并应遵守相应行业的法律、法规等。

# 5  设计BIM招投标

## 5.1  设计BIM招标

5.1.5  招标文件中应规定设计BIM标书包含但不限于以下内容：

1  设计 BIM实施方案内容应包括项目BIM技术应用的实施目标、实施团队、实施标准、软硬件环境、重点难点分析、应用点（包括基于BIM的建筑性能化分析）及方案、协同和实施保障措施；

2  应根据项目需求、软件发展以及BIM电子招标投标系统对软件的支持情况，采用主流的BIM建模平台开展BIM建设工作，如Bentley、AutoDesk、Tekla、3DMAX、CATIA等，格式RVT, DGN, MAX, FBX, DWG, IFC, CATPart\ CATProduct\ CATdrawing 等。软件中应选择并规定适用于本次招标投标的软件及其版本，或规定将设计BIM模型导出为特定格式的模型文件。应规定建模内容和范围，建模内容可为实际招标项目或类似已实施项目。应按照规定的模型深度等级进行建模，且不宜低于《建筑信息模型交付标准》DB13（J）/T 8337中规定的 LOD200，只规定方案投标的不低于LOD100；

3  BIM 模型视点规定视点数量、展示内容以及备注说明要求；

4  漫游动画应规定漫游动画的数量、时长、展示内容以及备注说明要求。项目BIM应用是工程任务的一部分，也应该遵循PDCA（计划Plan、执行Do、检查Check、行动Action）过程控制和管理方法，因此制定BIM应用策划应该是BIM应用的第一步，并通过后期BIM应用过程管理逐步完善和提升。

# 6  施工BIM招投标

## 6.1  施工BIM招标

6.1.4  BIM技术应用准备宜包含BIM实施标准、组织机构和相应职责、BIM应用流程、BIM工作制度、BIM应用基础条件、BIM管理平台建设等。