天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2023年秋冬季天津市

成品油及其相关产品质量监督抽查情况的通报

近期，天津市市场监督管理委员会对我市车用乙醇汽油（快检）、车用柴油（快检）、涂料、胶粘剂、车用尿素水溶液、车用汽油清净剂、车用润滑油产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

- 基本情况

本次抽查产品为车用乙醇汽油（快检）、车用柴油（快检）、墙面涂料（内墙涂料、外墙涂料）、防水涂料、胶粘剂、车用尿素水溶液、车用汽油清净剂、车用润滑油等8种产品。共抽查产品205批次,不合格产品6批次,不合格发现率2.9%。

二、抽查结果分析

（一）车用乙醇汽油（E10）。抽查我市27家加油站的30批次产品。重点对研究法辛烷值、硫含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度（20℃）等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（二）车用柴油。抽查我市28家加油站的30批次产品。重点对硫含量、多环芳烃含量、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、密度（20℃）等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）墙面涂料。抽查我市13家生产企业和8家经销单位的40批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC）、苯系物总和含量、甲醛、可溶性重金属（镉、铬、汞）、烷基酚聚氧乙烯醚OPEO,NPEO等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（四）防水涂料。抽查我市11家生产企业的15批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC）、苯系物总和含量、甲醛、可溶性重金属（镉、铬、汞）、烷基酚聚氧乙烯醚OPEO,NPEO等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）胶粘剂。抽查我市6家生产企业和3家经销单位的20批次产品。重点对挥发性有机化合物含量（VOC）、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（六）车用尿素水溶液。抽查我市11家生产企业和19家经销单位的30批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率3.3%。重点对尿素含量、密度（20℃）、折光率、杂质含量、一致性确认等项目进行了检验。不合格项目涉及尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率、杂质含量。

（七）车用汽油清净剂。抽查我市4家生产企业、12家经销单位和2家加油站的20批次产品，其中4批次产品不合格，不合格发现率20%。重点对倾点、闪点（闭口）、硫含量、氯含量、防锈性、破乳性、模拟进气阀沉积物质量等项目进行了检验。不合格项目涉及闪点（闭口）、硫含量、氯含量、破乳性、模拟进气阀沉积物质量。

（八）车用润滑油。抽查我市9家生产企业和5家经销单位的20批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率5%。重点对低温动力黏度、低温泵送黏度、运动黏度（100℃）、高温高剪切黏度、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、机械杂质、闪点（开口）、磷等项目进行了检验。不合格项目涉及倾点。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要依照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》等规定开展后处理工作，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：

1. 2023年秋冬季天津市成品油及其相关产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

2. 2023年秋冬季天津市成品油及其相关产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

2024年2月29日

（此件主动公开）