附件2:

1项石化行业标准修改单

SH/T 3022—2019

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》

第1号修改单(报批稿)

a. 4.1.2条后补充新条文，4.1.3： “4.1.3 水性涂料的选用需经耐蚀性及耐久性评价。” b. 条文说明中补充4.1.3: “4.1.3 为满足国家环保政策的要求及用户的迫切需求，本标准纳入水性涂料。考虑到水性涂料生产和应用现状，为确保防腐蚀涂层的耐腐蚀性、耐久性，选用水性涂料时需结合使用工况、腐蚀环境和对施工环境的要求，并参照GB/T 50393《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》和HG/T 5176-2017《钢结构用水性防腐涂料》各项性能指标，经验证达标后方可选用。”